Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento

*********

Instructions générales pour l’instalation, l’utilisation et l’entretien

*********

General instructions for installation, use and maintenice

*********

Allgemeine bedienungssanleitung zur installation, bedienung und wartung

*********

Istruzioni generali per l’installazione l’uso e la manutenzione

COCINAS / CUISINIERES / COOKERS / GASHERDER/CUCINE A GAS

MODS :

CG - 310	                            CAG - 3H							CAG-20			CG-310 BP SM GIGA

#### CG - 310 GRILL              CAG - 2H	CC-310-SG/G							CG-310 GN SM GIGA

CG - 210                            CAG - 3HG							CAG-30

##### CG - 210 GRILL              CAG - 2HG	CC-210-SG/G			CAG-21

#### CG - 300S                          CAG - 3S	CC-300-SG			CAG-31

CG - 200S                          CAG - 2S	CC-200-SG

### CG – 300S (H)							CAG-21G

### CG – 200S (H)							CAG-31G

Fig. 1

Fig. 9

Fig. 10

## Cuadro de características

| MODELOS | CG-310 CAG-3H CAG-31 | CG-310-SG/G CG-310-G CAG-3HG CAG-31G | CG-210 CAG-2H CAG-21 | CG-210-SG/G CG-210-G CAG-2HG CAG-21G | CG-300-SG CG-300-S CAG-3S CAG-30 | CC-200-SG CG-200-S CAG-2S CAG-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anchura | 1275 | 1275 | 850 | 850 | 1275 | 850 |
| Dimensiones externas (mm) | Profundidad | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
|  | Altura | 860 | 860 | 860 | 860 | 270 | 270 |
|  | Anchura | 582 | 582 | 582 | 582 | - | - |
| Dimensiones horno (mm) | Profundidad | 432 | 432 | 432 | 432 | - | - |
|  | Altura | 302 | 302 | 302 | 302 | - | - |
| Peso neto(Kg) |  | 136 | 139 | 97 | 100 | 62 | 47 |
| Número quemadores mesa | 4.41 Kw | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | 6.50 Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número quemadores horno | 5,46Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Resistencias grill | 2 Kw | - | 2 | - | 2 | - | - |
| TENSION DE ALIMENTACION 220...240V 1N 50/60Hz | Secc. Manguera Electr. | 2x1,5mm2+T |
|  | Fusible interruptor general | 16A |
|  | GLP Kg/h | 1,73 | 1,73 | 1,36 | 1,36 | 1,28 | 0,91 |
| Consumo total | Natural m3/h | 2.21 | 2.21 | 1.74 | 1.74 | 1.63 | 1.15 |
|  | Ciudad m3/h | 5.37 | 5.37 | 4.22 | 4.22 | 3.99 | 2.81 |
| Potencia total | Kw | 20.78 | 20.78 | 16.37 | 16.37 | 15.32 | 10.91 |
| POTENCIA TOTAL ELECTRICA Kw/h | 2 |

Consumo de aire

| Mod. | Consumo de aire necesario para la combustión Nm³/h |
| --- | --- |
| CG-200SG, CG-200S, CAG-2S, CAG-20 | 11 |
| CG-300SG, CG-300S, CAG-3S, CAG-30 | 16 |
| CG-210, CAG-2H, CAG-21, CG-210-SG/G, CG-210G, CAG-2HG, CAG-21G | 17 |
| CG-310, CAG-3H, CAG-31, CG-310-SG/G, CG-310G, CAG-3HG, CAG-31G | 22 |

Cuadro Nº2

| QUEMADORES | ( mm inyectores |
| --- | --- |
|  | GLP | H | D | Gas natural | H | D | Gas ciudad | H |
| Mesa | 4.41 Kw | 1.05 | 25 | 25 | 1.50 | 12 | 25 | 2.90 | 3 |
|  | 6.50 Kw | 1.30 | 25 | 25 | 2 | 12 | 25 | 3.70 | 8 |
| Horno | 5.46 Kw | 1.15 | 30 | 1.80 | 20 | 5.35 | 20 |
| Piloto horno y mesa | 0.23 Kw | Regulable |  | Regulable |  | Regulable |  |

Tabla Nº 3

| POSICION VALVULA TERMOSTATICA | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Nº7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPERATURA ºC | 90 | 150 | 195 | 240 | 270 | 305 | 340 |

1.- INSTALACIÓN

1.1.- Emplazamiento.

El emplazamiento y la instalación, tanto eléctrica como de gas, debe realizarse siempre por un TECNICO AUTORIZADO, respetando las normas de cada país.

- Es imprescindible instalar una campana extractora para el buen funcionamiento.

- Ubicar el aparato en un local bien ventilado.

- Nivelar y regular la altura del aparato (Fig. 2).

1.2.- Conexión de gas.

La instalación general deberá estar provista de una llave de paso y un regulador de presión, siendo aconsejable  además, poner una llave de corte por cada aparato de consumo.

1.3.- Transformación a distintos gases.

Si el aparato está preparado para un gas distinto al que se dispone en la instalación, se deberá proceder del siguiente modo:

Cortar el paso de gas al aparato si está conectado. (Cualquier transformación de las condiciones del circuito de gas del aparato, deberán ser realizadas siempre por un TECNICO AUTORIZADO).

1.4.- Transformación quemadores de mesa de trabajo.

- Sustitución de los inyectores.

Quitar las parrillas, placas y quemadores de la mesa de trabajo.

Sustituir los inyectores “I” de los quemadores (Fig.3) y sustituirlos por los adecuados según el gas a utilizar (Cuadro 2).

- Regulación aire quemadores mesa.

Una vez montados los quemadores, posicionar el regulador de aire “C”  y el venturi “V” (Fig. 3), a la medida “H” que le corresponda según el gas a utilizar (Cuadro 2).

1.5.- Transformación quemador del horno.

- Sustitución de los inyectores.

Desmontar el panel inferior frontal exterior.

Soltar el inyector “I” (Fig.4) y sustituirlo por el adecuado, según el gas a utilizar (Cuadro 2)

- Regulación aire quemadores horno.

Posicionar el venturi “V” (Fig.4) a la medida “H” que le corresponda según el gas a utilizar (Cuadro 2).

1.6.- Transformación y regulación de los pilotos mesa y horno.

Para transformar a GAS NATURAL, se deberá proceder de la siguiente manera: Soltar el tornillo “A” de las figura 5 y 6.

Bajo el tornillo “A” está el inyector de 0,25mm “B” que se deberá soltar y sustituir por el inyector de 0,40mm suministrado con las toberas.

Girar el regulador de aire “C” hasta estabilizar la llama figura 5 y 6.

Para transformar a GAS VILLA la regulación de la llama piloto se hará girando el tornillo de regulación “B” hasta conseguir la estabilización de la llama.

1.7.-Regulación del caudal mínimo de los grifos mesa

IMPORTANTE: Antes de la regulación, el quemador funcionará a pleno régimen al menos 15 minutos.

- Para G.L.P el tornillo de regulación del mínimo “F” (Fig. 7) debe estar apretado a fondo.

- Para Gas Natural y Gas Ciudad, girar el tornillo de regulación del caudal mínimo “F” (Fig. 7) en sentido antihorario, hasta conseguir, que la llama sea estable en la posición de mínimo.

1.8.- Conexión eléctrica GRILL

- La instalación general deberá estar provista de un interruptor para todas las fases, con un mínimo de 3mm. de apertura de contacto, provisto de fusibles.

- Es absolutamente indispensable realizar una BUENA TOMA DE TIERRA, desde la regleta de conexiones.

- Verificar que la tensión de la red corresponde a la que se indica en la placa de características.

d)	  La ubicación de la regleta de conexiones está indicada con la letra “R”.

2.-USO

2.1.- Encendido de los quemadores de mesa

- Abrir la llave general de paso de gas instalada en el exterior del aparato.

- Pulsar ligeramente hasta desenclavar el mando correspondiente al quemador que se desea encender y girarlo hasta la posición PILOTO (Fig. 9).

- Dejar de pulsar el mando y encender el piloto

Pulsar el mando a fondo mientras encendemos el piloto, y mantenerlo pulsado durante 20 segundos aproximadamente, para que ésta permanezca después de soltar el mando.

- A partir de este momento para encender el quemador, pulsar el mando y girar hasta la posición MAXIMO  , posición MINIMO   (Fig. 9). Llegando a la posición deseada, dejar de pulsar el mando. El quemador se habrá encendido a través del piloto.

2.2.- Apagado de los quemadores de mesa.

- Si está en cualquiera de las posiciones MÁXIMO, MINIMO, deberá pulsar el mando y girar hasta la posición PILOTO (Fig.9). En esta posición el quemador se apagará permaneciendo el piloto encendido.

- Para el apagado del piloto, pulsar el mando y girar hasta la posición APAGADO( (Fig.9).

NOTA IMPORTANTE: La plancha E (Fig.1) se podrá colocar encima de cualquiera de los quemadores de 4000 Kcl pero nunca encima del de 6000 Kcl

2.3.- Encendido del horno.

- Haciendo uso de la palanca levanta-placas se desaloja de su posición la placa delantera del horno (Pequeña).

- Pulsar ligeramente el mando de la válvula termostática hasta desenclavarlo y girarlo, hasta la posición PILOTO (Fig. 10).

- Pulsar a fondo, al mismo tiempo acercar una llama al piloto, hasta observar que queda encendido. Es necesario mantener pulsando a fondo el mando del termostato, durante 20 segundos aproximadamente, para que la llama piloto permanezca encendida. Después soltar el mando (si esto no ocurriera, repetir la operación).

- A partir de este momento, pulsar el mando ligeramente y girar, fijándolo en la posición que corresponde a la temperatura deseada (Fig. 10) (Cuadro nº 3).

2.4.- Apagado del horno.

- Girar el mando del termostato (Fig. 10), hasta la posición PILOTO (Fig. 10).En esta posición, el quemador se apagará, permaneciendo el piloto encendido.

- Para apagar el piloto, pulsar ligeramente el citado mando y girarlo, hasta la posición de apagado( (Fig. 10).

2.5.- Encendido del GRILL

Para poner en marcha el GRILL basta con pulsar el interruptor F (Fig. 1), y para apagar volver a la función anterior.

3.- MANTENIMIENTO

3.1.- Limpieza diaria.

Para que el aparato se mantenga como el primer día, es conveniente seguir las siguientes instrucciones:

- No utilizar detergentes arenosos y abrasivos.

- No utilizar manguera de agua para la limpieza del aparato.

- Es conveniente limpiar diariamente las bandejas recoge-grasas.

- La superficie interior de los hornos debe limpiarse diariamente después de ser utilizada, para ello se aplicará alguno de los productos desengrasantes específicos del mercado.

3.2.- Limpieza periódica.

Dada la simplicidad y calidad de estos aparatos, son pocos los aspectos a los que deben prestarse atención desde el punto de vista de mantenimiento preventivo.

- Quitar las placas, parrillas y difusores, sumergiéndolo en una bandeja con agua tibia y un poco de detergente. Luego se frotarán con un cepillo fuerte pero no metálico. El mismo procedimiento ha de seguirse para la limpieza de las bandejas y placas de horno en un baño de agua caliente y jabón.

- Un punto importante es la limpieza periódica de los pilotos para evitar que lleguen  a obstruirse.

3.3.- Indicaciones para el uso del horno.

- Antes de usar el horno se recomienda limpiar su interior con un paño impregnado de agua jabonosa, para evitar malos olores en su primer servicio.

- Se pueden preparar al mismo tiempo varias bandejas de asado, siendo el resultado satisfactorio en todas ellas, debido al sistema calefactor utilizado.

3.4.- Componentes funcionales.

- Grifo-Válvula de mesa”

- Piloto de mesa y horno.

- Válvula termostática.

- Interruptor GRILL.

- Resistencias calentamiento GRILL.

NOTA IMPORTANTE:

La sustitución de cualquier componente funcional que pueda afectar a la seguridad deberá ser efectuada por un TECNICO AUTORIZADO.

Como norma general siempre que se sustituya cualquier componente funcional, se debe comprobar que la llave general del gas o el interruptor general, estén cerrados y no hay fuego en las proximidades del aparato.

Tableau des caractéristiques

| MODELE | CG-310 CAG-3H CAG-31 | CG-310-SG/G CG-310-G CAG-3HG CAG-31G | CG-210 CAG-2H CAG-21 | CG-210-SG/G CG-210-G CAG-2HG CAG-21G | CG-300-SG CG-300-S CAG-3S CAG-30 | CC-200-SG CG-200-S CAG-2S CAG-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Largeur | 1275 | 1275 | 850 | 850 | 1275 | 850 |
| Dimensions hors tout | Profondeur | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
|  | Hauteur | 860 | 860 | 860 | 860 | 270 | 270 |
|  | Largeur | 582 | 582 | 582 | 582 | - | - |
| Dimensions four | Profondeur | 432 | 432 | 432 | 432 | - | - |
|  | Hauteur | 302 | 302 | 302 | 302 | - | - |
| Poids net | 136 | 139 | 97 | 100 | 62 | 47 |
| Nbre de brûleurs plan de travail | 4.41 Kw | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | 6.50 Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nbre de brûleurs four | 5,46Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Nbre de resistences grill | 2 Kw | - | 2 | - | 2 | - | - |
| TENSION D' ALIMENTATION 220...240V 1N 50/60Hz | Section câble | 2x1,5mm2+T |
|  | Fusible intég. Gen. | 16A |
|  | GLP Kg/h | 1,73 | 1,73 | 1,36 | 1,36 | 1,28 | 0,91 |
| Consommation totale | Nature m3/h | 2.21 | 2.21 | 1.74 | 1.74 | 1.63 | 1.15 |
|  | Ville m3/h | 5.37 | 5.37 | 4.22 | 4.22 | 3.99 | 2.81 |
| Puissance totale | Kw | 20.78 | 20.78 | 16.37 | 16.37 | 15.32 | 10.91 |
| PUISSANCE TOTALE ELECTRIQUE (kw/h) | 2 |

Débit d’air

| Mod. | Débit d’air nécessaire à la combustion Nm³/h. |
| --- | --- |
| CG-200SG, CG-200S, CAG-2S, CAG-20 | 11 |
| CG-300SG, CG-300S, CAG-3S, CAG-30 | 16 |
| CG-210, CAG-2H, CAG-21, CG-210-SG/G, CG-210G, CAG-2HG, CAG-21G | 17 |
| CG-310, CAG-3H, CAG-31, CG-310-SG/G, CG-310G, CAG-3HG, CAG-31G | 22 |

Tableau 2

| BRÛLEURS | ( mm injecteurs |
| --- | --- |
|  | G L P | H | D | Gaz nature | H | D | Gaz ville | H |
| Plan de travail | 4,41 Kw 6,50 KW | 1.05 1.30 | 25 25 | 25 25 | 1,50 2 | 12 12 | 25 25 | 2,90 3,70 | 3 8 |
| Four | 5,46 Kw | 1.15 | 30 | 1,80 | 20 | 5.35 | 20 |
| Veilleuse four et plan t. | 0.23Kw | Réglable |  | Réglable |  | Réglable |  |

Tableau 3

| POSICION VALVULA TERMOSTATICA | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Nº7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPERATURA ºC | 90 | 150 | 195 | 240 | 270 | 305 | 340 |

1.- INSTALACIÓN

1.1.- Mise en place

La mise en place et l'installation gaz de l'appareil doivent toujours être effectuées par un TECHNICIEN AGREE.

- L'installation d'une hotte d'extraction est indispensable pour un bon fonctionnement de la cuisinière.

- Placer l'appareil dans un local suffisamment aéré.

- Procéder à la mise à niveau et au réglage en hauteur de l'appareil. Figure 2.

1.2.- Entrée de gaz.

L’installation générale doit être pourvue d’un robinet d’arrêt et d’un régulateur de pression. Il est conseillé, en outre, d’installer un robinet pour chaque appareil de consommation.

1.3.- Transformation aux différents gaz.

If the appliance is optimized for a different kind of gas from that intended during installation, the following procedure should be taken:

Stop gas permeation system into the appliance, if connected. (Any changes in the conditions of the gas circuits of the appliance must be always carried out by an AUTHORISED TECHNICIAN).

1.4.- Transformation des brûleurs du plan de travail aux différents gaz

- Remplacement des injecteurs:

Retirez les grilles, les plaques et les brûleurs du plateau.

Retirez les injecteurs “I” des brûleurs (Fig.3) et remplacez-les par les injecteurs adaptés au gaz à utiliser (Tableau 2).

- Réglage de l’air des brûleurs du plateau:

Une fois les brûleurs montés, placez le régulateur d’air “C” et le venturi “V” (Fig. 3) sur la mesure “H” correspondante selon le gaz à utiliser (Tableau 2).

1.5. Transformation du brûleur de four aux différents gaz

- Remplacement des injecteurs:

Démontez le panneau frontal extérieur.

Retirez l’injecteur “I” (Fig. 4) et remplacez-le par l’injecteur adapté au gaz à utiliser (Tableau 2).

- Réglage de l’air des brûleurs du four:

Placez le venturi “V” (Fig.4) sur la mesure “H” correspondante selon le gaz à utiliser (Tableau 2).

1.6.- Transformation et réglage des veilleuses du plateau et du four.

Pour un fonctionnement au GAZ NATUREL, procédez de la manière suivante: Dévissez la vis "A" (voir figure 5 et 6).

Sous la vis "A", se trouve l´injecteur de 0,25mm "B" qui doit être dévissé puis remplacé par l´injecteur de 0,40 mm fourni avec les tuyaux.

Tournez le régulateur d´air "C" jusqu´à ce que la flamme se stabilise. Voir figure5 et 6.

Pour un fonctionnement au GAZ DE VILLE, réglez la flamme pilote en tournant la vis de réglage "B", jusqu´à obtenir une flamme stable.

1.7.-Réglage du débit minimum des robinets selon les différents gaz

REMARQUE IMPORTANTE: Avant d'effectuer tout réglage, le brûleur doit fonctionner à plein régime pendant au moins 15 minutes.

- Pour le gaz naturel et le gaz de ville, faire tourner la vis de réglage “F” (Figure.7-8)) dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flamme soit stable en position mini. Pour le GPL, serrer la vis à fond.

1.8.- Raccordement électrique GRILL.

- Installer sur la prise de secteur un interrupteur indépendant pour toutes les phases, muni de fusibles,  avec une distance entre contacts égale ou supérieure à 3 mm.

- Il est obligatoire d’installer un BON DISPOSITIF DIFFÉRENTIEL DE DÉRIVATIONS À LA TERRE.

- Vérifier que la tension du secteur corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.

- Situer la réglette de raccordement au point "R"

2 - UTILISATION

2.1.- Allumer les brûleurs du plateau.

- Ouvrez le robinet général d’arrivée du gaz installé à l’extérieur de l’appareil.

- Appuyez légèrement jusqu’à libérer la commande correspondant au brûleur à allumer et tournez-la jusqu’à la position VEILLEUSE (Fig. 9).

- Relâchez la commande et allumez la veilleuse.

Appuyez à fond sur la commande, tout en allumant la veilleuse, pendant 20 secondes environ, pour que la flamme reste allumée quand vous aurez  relâché la commande.

- Dès lors, pour allumer le brûleur, appuyez sur la commande et tournez jusqu’à la position MAXIMUM   ou MINIMUM   (Fig. 9) . Lorsque vous arrivez à la position souhaitée, relâchez la commande. Le brûleur s’allumera grâce à la veilleuse.

2.2.- Eteindre les brûleurs du plateau.

- Si vous êtes sur l’une des positions MAXIMUM ou MINIMUM, appuyez sur la commande et tournez-la jusqu’à la position VEILLEUSE (Fig. 9). Sur cette position, le brûleur s’éteindra mais la veilleuse restera allumée.

- Pour éteindre la veilleuse, appuyez sur la commande et tournez-la jusqu’à la position ETEINT ( (Fig.9).

REMARQUE IMPORTANTE : La plaque E pourra être placée sur tout brûleur de 4.000 Kcal mais jamais sur un brûleur de 6.000 Kcal.

2.3.- Allumer le four.

- Au moyen du levier soulève-plaques, délogez la plaque avant du four (Petite).

- Appuyez légèrement sur la commande du vanne termostatica. jusqu’à la libérer, puis tournez-la jusqu’à la position VEILLEUSE (Fig. 10).

- Le maintenir enfoncé à fond, tout en poussant à plusieurs reprises le piezo jusqu’à ce que la veilleuse (pilote) du four s’allume (P) ou en cas d’allumage manuel   approcher une flamme au pilote, jusqu’à vérifier qu’il est allumé. Il est nécessaire de maintenir la commande du thermostat enfoncée à fond pendant 20 secondes environ, pour que la veilleuse pilote reste allumée. Relâcher ensuite la commande ( recommencer l’opération en cas d’échec).

- Dès lors, appuyez légèrement sur la commande et tournez-la jusqu’à parvenir à la position correspondant à la température souhaitée (Fig. 10). (Tableau 3).

2.4.- Eteindre le four.

- Tournez la commande du thermostat (Fig. 10) jusqu’à la position VEILLEUSE (Fig. 10). Sur cette position, le brûleur s’éteindra mais la veilleuse restera allumée.

- Pour éteindre la veilleuse, appuyez légèrement sur la même commande et tournez-la jusqu’à la position ETEINT 2 (Fig. 10).

2.5.- Allumage du GRILL

Por l´ allumage du grill, il suffit de pousser l´intérrupteur F (Fig. 1) et por l´éteindre, retourner a la position initiale.

3 - ENTRETIEN

3.1- Entretien quotidien.

Pour conserver l’appareil dans les meilleures conditions, suivre les instructions suivantes:

- Ne jamais utiliser de produits granuleux ni abrasifs.

- Ne pas utiliser de jet d’eau pour le nettoyage extérieur de l’appareil.

- Il est recommandé de nettoyer tous les jours le lèchefrites.

- Nettoyer après chaque utilisation l’intérieur du four, à l’aide de produits spécialement conçus à cet effet.

3.2.- Entretien périodique.

Étant donné la simplicité et qualité de ces appareils, leur entretien préventif est facile à réaliser:

- Retirer les plateaux, clayettes et diffuseurs et les plonger dans un mélange d’eau tiède et de détergents. Frotter ensuite avec une brosse dure mais non métallique. Bien rincer.

- Il convient également de nettoyer régulièrement les veilleuses, pour éviter leur obstruction..

3.3.- Conseils d’utilisation du four.

- Avant d’utiliser le four pour la première fois, en nettoyer l’intérieur à l’aide d’un chiffon imprégné d’eau savonneuse, pour éviter les mauvaises odeurs.

- Il est possible de faire cuire plusieurs plats à la fois, avec un résultat toujours satisfaisant, grâce au système de chauffage utilisé.

3.4.- Composants fonctionnels

- Robinet-Vanne plan.

- Voyant plan.

- Vanne termostatica.

- Interrupteur GRILL

- Resistence electrique.

REMARQUE IMPORTANTE:

Le remplacement de l’un ou l’autre composant fonctionnel pouvant affecter la sécurité ne peut être réalisé que par un TECHNICIEN AUTORISÉ.

Avant de procéder au remplacement d’un composant fonctionnel, s’assurer que la vanne de passage, du gaz ou l’ inteerrupteur généralest bien fermée et qu’il n’y a aucune flamme à proximité de l’appareil.

Specifications table

| MODEL | CG-310 CAG-3H CAG-31 | CG-310-SG/G CG-310-G CAG-3HG CAG-31G | CG-210 CAG-2H CAG-21 | CG-210-SG/G CG-210-G CAG-2HG CAG-21G | CG-300-SG CG-300-S CAG-3S CAG-30 | CC-200-SG CG-200-S CAG-2S CAG-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Length | 1275 | 1275 | 850 | 850 | 1275 | 850 |
| Outer dimensions | Depth | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
|  | Height | 860 | 860 | 860 | 860 | 270 | 270 |
|  | Length | 582 | 582 | 582 | 582 | - | - |
| Oven dimensions | Depth | 432 | 432 | 432 | 432 | - | - |
|  | Height | 302 | 302 | 302 | 302 | - | - |
| Net weight |  | 136 | 139 | 97 | 100 | 62 | 47 |
| Number of heating elements | 4.41 Kw | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | 6.50 Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number ofhoben burners | 5,46Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Heating elements grill | 2 Kw | - | 2 | - | 2 | - | - |
| SUPPLY VOLTAGE 220V...240V 1N 50/60Hz | Hose section | 2x1,5mm2+T |
|  | General int. fuse | 16A |
|  | GLP Kg/h | 1,73 | 1,73 | 1,36 | 1,36 | 1,28 | 0,91 |
| Total consuption | Natural m3/h | 2.21 | 2.21 | 1.74 | 1.74 | 1.63 | 1.15 |
|  | Town m3/h | 5.37 | 5.37 | 4.22 | 4.22 | 3.99 | 2.81 |
| Total power | Kw | 20.78 | 20.78 | 16.37 | 16.37 | 15.32 | 10.91 |
| TOTAL ELECTRIC POWER (Kw/h) | 2 |

Consumption of air

| Mod. | Consumption of necessary air for the combustion Nm³/h |
| --- | --- |
| CG-200SG, CG-200S, CAG-2S, CAG-20 | 11 |
| CG-300SG, CG-300S, CAG-3S, CAG-30 | 16 |
| CG-210, CAG-2H, CAG-21, CG-210-SG/G, CG-210G, CAG-2HG, CAG-21G | 17 |
| CG-310, CAG-3H, CAG-31, CG-310-SG/G, CG-310G, CAG-3HG, CAG-31G | 22 |

| BURNERS | ( mm injectors |
| --- | --- |
|  | G L P | H | D | Natural gas | H | D | Town gas | H |
| Hob | 4,41 Kw 6,50 KW | 1.05 1.30 | 25 25 | 25 25 | 1,50 2 | 12 12 | 25 25 | 2,90 3,70 | 3 8 |
| Oven | 5,46 Kw | 1.15 | 30 | 1,80 | 20 | 5.35 | 20 |
| Oven and hob pilot light | 0.23Kw | Adjustable |  | Adjustable |  | Adjustable |  |

Table 3

| POSICION VALVULA TERMOSTATICA | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Nº7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPERATURA ºC | 90 | 150 | 195 | 240 | 270 | 305 | 340 |

1. INSTALLATION

1.1.- Positioning

The appliance should always be put into position and have gas connected to it by an AUTHORISED SERVICE ENGINEER.

- The installation of an extractor hood is advisable for the cooker to work properly.

- Locate the appliance in properly ventilated premises.

- Level and adjust the height of the appliance (Fig. 2).

1.2.- Gas connection

It is essential to have a mains tap and a pressure regulator to carry out the gas connection properly, and it is also advisable to use a blocking key for each appliance.

1.3.- Conversion for different types of gas

If the appliance is optimized for a different kind of gas from that intended during installation, the following procedure should be taken:

Stop gas permeation system into the appliance, if connected. (Any changes in the conditions of the gas circuits of the appliance must be always carried out by an AUTHORISED TECHNICIAN).

1.4.- Transformation of worktable burners (hob plates).

- Replacement of injectors.

Remove grills, plates and burners from worktable.

Remove the injectors "I” from the hob plates (Fig 3)  and replace them with the appropriate ones based on the kind of gas to be used (Table 2).

- Air regulation of hob plates.

Once hob plates are properly installed, position the air regulator "C" and the venturi "V" (Fig. 3), following measure "H", based on the kind of gas to be used (Table 2).

1.5.- Transformation of the oven burners (plates).

- Replacement of injectors.

To disassemble the panel inferior external frontal

Remove the injector "I” (Fig. 4) and replace it with the appropriate one, based on the kind of gas to be used (Table 2).

- Air regulation of oven burners (plates).

Position the venturi "V" (Fig. 4) following measure "H", based on the kind of gas to be used (Table 2).

1.6.- Transformation and adjustment of table and oven pilot lights.

To convert NATURAL GAS  proceed as follows: Unscrew screw "A" in the figure 5 and 6.

Under screw "A" you will find the 0.25mm injector "B" which you must unscrew and replace with the 0,40mm injector supplied with the nozzles.

Turn the air regulator "C" until the flame is stabilised, figure 5 and 6.

To convert to TOWN GAS the pilot flame must be regulated by turning regulation screw B until the flame is stabilised.

1.7.-Adjustment of minimum flow of table cocks

IMPORTANT: Before adjustment, the burner will work at full rate for at least 15 minutes.

- For LP gases, the adjusting screw of minimum flow "F” (Fig. 7) must be fully tightened.

- For natural gas and city gas, turn the adjusting screw of the minimum flow "F” (Fig. 7) anticlockwise, until the flame is stable in the minimum position.

1.8.- Electrical connection GRILL.

- A fused switch for all phases should be provided during installation, with a 3 mm minimum opening between contacts.

- It is absolutely essential that the appliance be PROPERLY EARTHED from the connection strip.

- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the appliance's specifications plate.

- The location of the connection strip is marked with letter "R”.

2.USE

2.1.- Switching on the hob plates.

- Open the gas general mains switch tap located in the outer side of the appliance.

- Slightly press to remove the nails from the burner control you wish to turn on and turn that control to the PILOT light position. (Fig. 9).

- Stop pressing the control and turn the pilot light on.

Press the control fully while turning on the pilot light and hold on for about 20 seconds to cause the light to remain on after releasing the control.

- From now on, to turn the plate on, press the control and turn it to MAXIMUM position  , MINIMUM position   (Fig. 9) . When in desired position, release the control. The plate pilot light will indicate ON.

2.2.- Turning off the hob burners.

- At any of the settings: MAXIMUM, MINIMUM or intermediate, press the control and turn it clockwise to the PILOT setting (Fig. 9) and release it.

The burner will now go out and the pilot light will remain on.

- To turn off the pilot light, press the control and turn it to OFF position ( (Fig. 9).

IMPORTANT NOTE: The hotplate (gridlle) can be placed on any of the 4,000 Kcl burners but not on the 6,000 one.

2.3.- Switching on the oven.

- Using the plate lifting lever, remove the oven front plate. (Small).

- Press slightly the Termostatic valve. control to remove the nails from it and turn it to the PILOT light position  (Fig. 10).

- Press fully and get a flame near the pilot light until you are sure it is on.It is necessary to hold on pressing the thermostat control fully for about 20 seconds, so that the pilot light flame remains on.Afterwards, release the control (if the above situation did not occur, repeat the whole process).

- From now on, press the control lightly and turn it by fixing it to the desired temperature position. (Fig. 10).(Table 3)

2.4.- Turning off the oven.

- Turn the thermostat control (Fig. 10), to the PILOT light position  (Fig. 10). In this position, the plate will go off, and the pilot light will remain on.

- To turn the pilot light off, press the control slightly and turn it to the off position  (Fig. 10).

2.5.- Starting the GRILL

To start the grill just push switch F (Picture 1) and to switch off turn to previous position.

3 - MAINTENANCE

3.1.- Daily cleaning.

To keep the appliance in good condition, it is best to follow these instructions:

- Do not use powder or abrasive detergents.

- Do not use a hose to clean the appliance.

- It is a good idea to clean the grease-collector trays every day.

- The inside surfaces of the ovens should be cleaned everyday after use. Use one of special grease-removing products available on the market.

3.2.- Periodic cleaning.

Given the simplicity and quality of these appliances, there is not much to keep an eye from the point of view of preventive maintenance.

- Remove the plates, grids and diffusers, submerge them in a tray with warm water and a little detergent. Then brush them with a hard non-metallic brush. The same procedure should be followed to clean trays and oven plates in a bath of hot water and detergent.

- It is important to periodically clean the pilot lights to prevent them from getting blocked up.

3.3.- Indications on how to use the oven.

- Before using the oven, it is recommended that the inside be cleaned with a damp, soapy cloth, to prevent bad smells the first time it is used.

- Several trays of food can be cooked at the same time, with good results in all of them, thanks to the heating system used.

3.4.- Functional components.

- Hob tap-valve

- Table and oven pilot lights

- Oven Termostatic valve tap “VH”

- Switch grill

- Heating element grill

IMPORTANT NOTE:

The replacement of any functional component that might affect safety, should be done by an AUTHORISED SERVICE ENGINEER.

Generally speaking, whenever a functional component is replaced, a make sure that the gas main has been turned off and that there are no flames close to the appliance.

1.3.- Allgemeine Eigenschaften

| MODELL | CG-310 CAG-3H CAG-31 | CG-310-SG/G CG-310-G CAG-3HG CAG-31G | CG-210 CAG-2H CAG-21 | CG-210-SG/G CG-210-G CAG-2HG CAG-21G | CG-300-SG CG-300-S CAG-3S CAG-30 | CC-200-SG CG-200-S CAG-2S CAG-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite | 1275 | 1275 | 850 | 850 | 1275 | 850 |
| Aubenmabe | Tlefe | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
|  | Höhe | 860 | 860 | 860 | 860 | 270 | 270 |
|  | Breite | 582 | 582 | 582 | 582 | - | - |
| Backofenmabe | Tlefe | 432 | 432 | 432 | 432 | - | - |
|  | Höhe | 302 | 302 | 302 | 302 | - | - |
| Nettogewicht (Kg) |  | 136 | 139 | 97 | 100 | 62 | 47 |
| Anzahl Gasplatten (oben) | 4.41 Kw | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | 6.50 Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Gasplatten Backofen | 5,46Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Widerstände grill | 2 Kw | - | 2 | - | 2 | - | - |
| ERNÄHRUNGS SPANNUNG 220...240V 1N 50/60hZ | Elektro-Schlauch Abschnitt | 2x1,5mm2+T |
|  | Generelle Internbleisicherung | 16A |
|  | GLP Kg/h | 1,73 | 1,73 | 1,36 | 1,36 | 1,28 | 0,91 |
| Gesamtverbrauch | Gasflasche m3/h | 2.21 | 2.21 | 1.74 | 1.74 | 1.63 | 1.15 |
|  | Gasnetzanchlub m3/h | 5.37 | 5.37 | 4.22 | 4.22 | 3.99 | 2.81 |
| Gesamtleistung | Kw | 20.78 | 20.78 | 16.37 | 16.37 | 15.32 | 10.91 |
| GESAMT ELEKTRO-SPANNUNG (Kw/h) | 2 |

Lufverbrauch

| Mod. | Für die Verbrennung erforderlicher Lufverbrauch Nm³/h |
| --- | --- |
| CG-200SG, CG-200S, CAG-2S, CAG-20 | 11 |
| CG-300SG, CG-300S, CAG-3S, CAG-30 | 16 |
| CG-210, CAG-2H, CAG-21, CG-210-SG/G, CG-210G, CAG-2HG, CAG-21G | 17 |
| CG-310, CAG-3H, CAG-31, CG-310-SG/G, CG-310G, CAG-3HG, CAG-31G | 22 |

Tabelle 2

| GASPLATTEN |  | ( mm Brernerdüser |
| --- | --- | --- |
|  | G L P | H | D | Gas natural | H | D | Gas ciudad | H |
| Gasplattenbereich oben | 4,41 Kw 6,50 KW | 1.05 1.30 | 25 25 | 25 25 | 1,50 2 | 12 12 | 25 25 | 2,90 3,70 | 3 8 |
| Backofen | 5,46 Kw | 1.15 | 30 | 1,80 | 20 | 5.35 | 20 |
| Gasplattenbereich oben | 0.23Kw | Enstellung Möglich |  | Enstellung Möglich |  | Enstellung Möglich |  |

Tabelle 3

| POSICION VALVULA TERMOSTATICA | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Nº7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPERATURA ºC | 90 | 150 | 195 | 240 | 270 | 305 | 340 |

1.- INSTALLATION

1.1.- Aufstellung.

Aufstellung und Installation für Elektro- und Gasanschluß dürfen nur von eigens hierzu QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL durchgeführt werden, wobei die jeweils geltenden Landesnormen einzuhalten sind.

- Die Installation einer Abzugshaube ist unerläßlich für die ordnungsgemäße Funktionsweise des Gerätes.

- Das Gerät an einem ausreichend gelüfteten Ort aufstellen.

- Ausrichtung und Einstellung der Gerätehöhe vornehmen (Abb. 2).

1.2.- Gasanschluß.

Die Hauptinstallation muß mit einem Durchlaufhahn und einem Druckregler versehen sein. Werkseitig wird der Einbau eines Überströmventils für jeden einzelnen Verbraucher empfohlen.

1.3.- Umbau zur Anpassung an andere Gasarten.

Ist das Gerät für den Anschluß an eine andere Gasart vorgesehen, so wird wie folgt verfahren:

Den Gasdurchlauf zum Gerät unterbrechen, falls dieses bereits angeschlossen ist. (Alle Umbauten am Gaskreislauf des Gerätes müssen ausschließlich von eigens AUSGEBILDETEM FACHPERSONAL durchgeführt werden).

1.4.- Umbau der Brenner am Arbeitstisch.

- Auswechseln der Injektoren.

Die Roste, Platten und Tischbrenner abnehmen.

Die Injektoren "I" der Brenner ausbauen (Abb. 3) und durch die für die zu verwendende Gasart geeigneten Injektoren ersetzen (Tabelle 2).

- Einstellung der Luft an den Tischbrennern.

Nach Einbau der Brenner werden der Luftregler "C"  und die Venturidüse "V" (Abb. 3) je nach zu verwendender Gasart auf das Maß "H" (Tabelle 2) eingestellt.

1.5.- Umbau des Ofenbrenners

- Auswechseln der Injektoren.

Die untere Frontblende abnehmen.

Den Injektor "I" (Abb 4) ausbauen und durch den für die zu verwendende Gasart zu benutzenden ersetzen (Tabelle 2).

- Einstellung der Luft an den Ofenbrennern.

Die Venturidüse "V" (Abb 4) auf das der zu verwendenden Gasart entsprechende Maß "H" einstellen (Tabelle 2)

1.6.-	Umbau und Einstellung der Pilotbrenner am Tisch und am Ofen

ZurUmrüstung auf ERDGAS wird wie folgt vorgegangen: Die Schraube "A" auf den Abbildungen lösen 5 und 6.

Unter der Schraube "A" befindet sich der Injektor 0,25mm "B", der gelöst und durch einen Injektor 0,40mm ersetzt werden muß. Dieser wird mit den Düsen mitgeliefert.

Den Luftregler "C" so lange drehen, bis sich die Flamme stabilisiert hat, Abbildung 5 und 6.

Zur Umrüstung auf STADTGAS wird die Pilotflamme durch Drehen der Stellschraube "B" eingestellt, bis sich die Flamme stabilisiert hat.

1.7.-	Einstellung der Mindestdurchflußmenge an den Tischhähnen

WICHTIG: Der Brenner muß mindestens 15 Minuten unter Vollast arbeiten bevor die Einstellung vorgenommen werden kann.

- Für verflüssigtes Petroleumgas muß die Stellschraube für die Mindesteinstellung "F" (Abb. 7) bis zum Anschlag eingedreht werden.

- Für Erdgas und Stadtgas wird die Stellschraube "F" (Abb. 7) entgegen dem Uhrzeigersinn so einreguliert, daß in der Minimalstellung für Gas eine stabile Flamme erreicht wird.

1.8.- Elektrischer Anschluß GRILL.

- Die Hauptinstallation muß über einen Unterbrechungsschalter für alle Phasen verfügen, dessen Kontaktabstand mindestens 3mm beträgt und der mit Sicherungen ausgerüstet ist.

- Das Gerät muß über die Anschlußleiste ORDNUNGSGEMÄSS GEERDET werden.

- Überprüfen, ob die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild angegebenen Spannungswert übereinstimmt.

- Die Unterbringung der Anschlußleiste ist mit dem Buchstabe "R" auf der Seite 3 gekennzeichnet.

2.- GEBRAUCH

2.1.- Zünden der Tischbrenner.

- Den Durchlaufhahn für Gas öffnen, der sich am Geräteäußeren befindet.

- Das dem zu zündenden Brenner entsprechende Bedienelement durch leichten Druck aus seiner Verriegelung lösen und bis zur Stellung PILOTBRENNER drehen (Abb. 9)

- Das Bedienelement loslassen und den Pilotbrenner zünden.

Das Bedienelement bis zum Anschlag drücken während der Pilotbrenner zündet. Nachdem das geschehen ist, das Bedienelement weitere 20 Sekunden gedrückt halten, bis sich die Flamme stabilisiert hat, damit diese nicht wieder erlischt sobald das Bedienelement losgelassen wird.

- Ab diesem Moment wird das Bedienelement zum Zünden des Brenners in die Stellung MAXIMUM  , Stellung MINIMUM   (Abb. 9) gedreht. Sobald die gewünschte Stellung erreicht ist, kann das Bedienelement losgelassen werden. Im Normalfall hat der Brenner nunmehr über den Pilotbrenner gezündet.

2.2.- Ausschalten der Tischbrenner.

- Befinden sich diese in den Stellungen MAXIMAL, MINIMAL, so muß das Bedienelement gedrückt und im Uhrzeigersinn in die Stellung PILOTBRENNER gedreht (Abb. 9) werden. In dieser Stellung geht der Brenner aus, wobei der Pilotbrenner eingeschaltet bleibt.

- Zum Ausschalten des Pilotbrenners wird das Bedienelement gedrückt und in die Stellung AUS  (Abb. 9) gedreht.

WICHTIG: Die Platte E kann auf jeder Gasplatte bis zu 4000 kcalo. Benutzt werden, aber niemals auf der Gasplatte 6000 kcalo.

2.3.- Zünden des Ofens.

- Mit Hilfe der mitgelieferten Stange zum Anheben der Platten wird die vordere Platte des Ofens angehoben. (klein).

- Das Thermostatisch Ventil-Bedienelement durch leichtes Drücken aus seiner Verriegelung lösen und in die Stellung PILOTBRENNER (Abb. 10) drehen.

- Den Knopf bis zum Anschlag gedrückt halten, dabei gleichzeitig wiederholt den Piezozünder betätigen bis sich die Zündflamme des Ofens (P) entzündet oder bei manueller Betätigung die Zündung mittels Feuer auslösen, und abwarten, bis die FLamme stabil bleibt. Der Thermostatschalter muss ungefähr 20 Sek. lang bis zum Anschlag gedrückt werden, damit die Zündflamme weiterbrennt. Danach den Schalter loslassen. (wenn dieses nicht erfolgt, den Vorgang wiederholen).

- Ab diesem Moment wird das Bedienelement leicht gedrückt und gedreht und in der Stellung belassen, die dem gewünschtem Temperaturwert entspricht (Abb.  10) (Tabelle 2)

2.4.- Ausschalten des Ofens.

- Das Thermostat-Bedienelement in die Stellung PILOTBRENNER  (Abb. 10) drehen. In dieser Stellung geht der Brenner aus, wobei der Pilotbrenner eingeschaltet bleibt.

- Um den Pilotbrenner auszuschalten, wird das erwähnte Bedienelement leicht gedrückt und in die Stellung für Ausschalten  (Abb. 10) gedreht.

2.5.- GRILL Zünding.

Drücken sie den schalter F (Fig. 1) um das GRILL einzuschalten, und drehen sie es zur vorherige Position um das GRILL auszuschalten.

3.- WARTUNG

3.1.- Täglich durchzuführende Reinigungsarbeiten.

Damit sich das Gerät stets in optimalen Gebrauchsbedingungen befindet, sollten die folgenden Anweisungen eingehalten werden:

- Es dürfen keine sandhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden.

- Zur Gerätereinigung darf kein Druckwasser verwendet werden.

- Die Fettauffangschalen sollten täglich gereinigt werden.

- Die Innenflächen des Ofens sollte täglich nach Gebrauch gereinigt werden. Hierzu sollten entsprechende, handelsüblich Fettlöser verwendet werden.

3.2.- Regelmäßig durchzuführende Reinigungsarbeiten.

Dank der einfachen und gleichzeitig Bauweise der Geräte müssen nur einige wenige Ratschläge zur vorbeugenden Wartung befolgt werden.

- Die Platten, Roste und Diffusoren abnehmen und in ein lauwarmes Wasserbad mit ein wenig Spülmittel legen. Anschließend mit einer harten Bürste reinigen. Es darf keine Drahtbürste verwendet werden. Dieselbe Vorgehensweise wird zur Reinigung der Auffangschalen und der Ofenplatten angewandt, die ebenfalls in ein Bad aus Seifenwasser gelegt werden.

- Ein wichtiger Gesichtspunkt der regelmäßig durchzuführenden Reinigungsarbeiten stellen die Pilotbrenner dar. Diesen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um Verstopfungen zu vermeiden.

3.3.- Angaben zum Gebrauch des Ofens.

- Werkseitig wird empfohlen, den Ofen vor Gebrauch mit einem in Seifenwasser getränkten Tuch zu reinigen, um den bei Erstgebrauch auftretenden Geruch zu vermeiden.

- Es können mehrere Einschübe verwendet werden. Dank des verwendeten Heizsystems ist das Bratergebnis auf allen gut.

3.4.- Funktionsbauteile.

- Ventilhahn für den Tisch

- Pilotbrenner für den Tisch

- Thermostatisch Ventil

- Schalter GRILL

- Heizwiderstand

WICHTIGER HINWEIS:

Das Auswechseln sicherheitsrelevanter Funktionsbauteile darf nur von QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL vorgenommen werden.

Als allgemeinen Sicherheitsmaßnahme sollte beim Auswechseln von Funktionsbauteilen stets der Gas-Haupthahn oder der hauptschalter geschlossen sein. Weiterhin dürfen sich weder Feuer noch offene Flammen in Gerätenähe befinden.

## INSTALLAZIONE

## Tabella delle caractteristiche

| MODELLO | CG-310 CAG-3H CAG-31 CG-310 GIGA | CG-310-SG/G CG-310-G CAG-3HG CAG-31G | CG-210 CAG-2H CAG-21 | CG-210-SG/G CG-210-G CAG-2HG CAG-21G | CG-300-SG CG-300-S CAG-3S CAG-30 | CC-200-SG CG-200-S CAG-2S CAG-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Larghezza | 1275 | 1275 | 850 | 850 | 1275 | 850 |
| Dimensioni di ingombro(mm) | Profonditá | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
|  | Altezza | 860 | 860 | 860 | 860 | 270 | 270 |
|  | Larghezza | 582 | 582 | 582 | 582 | - | - |
| Dimensioni di forno (mm) | Profonditá | 432 | 432 | 432 | 432 | - | - |
|  | Altezza | 302 | 302 | 302 | 302 | - | - |
| Peso netto(Kg) |  | 136 | 139 | 97 | 100 | 62 | 47 |
| Número di bruciatori piano cottura | 4.41 Kw | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | 6.50 Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número di bruciatori forno | 5,46Kw | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Griglia di resistencias | 2 Kw | - | 2 | - | 2 | - | - |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 50/60Hz | Sez cavo elettrico. | 2x1,5mm2+T |
|  | Fusibile interruttore generale | 16A |
|  | GLP Kg/h | 1,73 | 1,73 | 1,36 | 1,36 | 1,28 | 0,91 |
| Consumi totale | Naturale m3/h | 2.21 | 2.21 | 1.74 | 1.74 | 1.63 | 1.15 |
|  | Cittá m3/h | 5.37 | 5.37 | 4.22 | 4.22 | 3.99 | 2.81 |
| Potenza totale | Kw | 20.78 | 20.78 | 16.37 | 16.37 | 15.32 | 10.91 |
| POTENZA TOTALE ELETTRICA Kw/h | 2 |

Consumi di aria

| Mod. | Consumi di aria necessaria per la combustione Nm³/h |
| --- | --- |
| CG-200SG, CG-200S, CAG-2S, CAG-20 | 11 |
| CG-300SG, CG-300S, CAG-3S, CAG-30 | 16 |
| CG-210, CAG-2H, CAG-21, CG-210-SG/G, CG-210G, CAG-2HG, CAG-21G | 17 |
| CG-310, CAG-3H, CAG-31, CG-310-SG/G, CG-310G, CAG-3HG, CAG-31G | 22 |

Tabella Nº2

| BRUCIATORI | ( mm iniettore |
| --- | --- |
|  | GLP | H | D | Gas naturale | H | D | Gas cittá | H |
| Piano cottura | 4.41 Kw | 1.05 | 25 | 25 | 1.50 | 12 | 25 | 2.90 | 3 |
|  | 6.50 Kw | 1.30 | 25 | 25 | 2 | 12 | 25 | 3.70 | 8 |
| Forno | 5.46 Kw | 1.15 | 30 | 1.80 | 20 | 5.35 | 20 |
| Spie del forno e piano de cottura | 0.23 Kw | Regulable |  | Regolabile |  | Regolabile |  |

Tabella Nº3

| POSICION VALVULA TERMOSTATICA | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Nº7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPERATURA ºC | 90 | 150 | 195 | 240 | 270 | 305 | 340 |

1.1.- Piazzamento.

Il piazzamento e le connessioni sia elettrica e che del gasall’ aparecchio devono essere sempre eseguiti da un TÉCNICO AUTORIZZATO, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

- Per il corretto funzionamento dell’apparecchio, è indispensabile installare una cappa aspirante.

- Sistemare l’apparecchio in un locale ben ventilato.

- Livellare e regolare l’altezza dell’ apparecchio (Fig. 2)

1.2.- Allacciamento del gas.

L’ impianto generale debe essere munito di rubinetto di regolazione e di regolatore della pressione ed è inoltre consigliabile prevedere un rubinetto di arresto per Izaskun apparecchio.

1.3.- Adattamento ai vari gas.

Si l’apparecchio è predisposto per un gas diverso da quello dell’impianto di cui si dispone, procedere nel modo seguente:

Chiudere il gas, se foie collegato (qualunque modifica delle condizioni del circuito del gas dell’apparecchio debe essere effettuata exclusivamente da un TÉCNICO AUTORIZZATO).

1.4.- Adattamento dei bruciatori del piano di cottura.

- Sostituzione degli iniettori.

Rimuovere le griglie, le piastre e i bruciatori dal piano di cottura.

Sostituire gli iniettori  "I" dei bruciatori (Fig. 3) con quelli adatti a seconda del gas da impiegare (Tabella 2).

- Regolazione dell’aria dei bruciatori.

Una volta montati i bruciatori, posizionare il regolatore dell’ aria "C" e il tubo Venturi "V" (Fig. 3) alla corrispondentemisura "H" a seconda del gas da impiegare (Tabella 2)

1.5.- Adattamento del bruciatore del forno.

- Sostituzione degli iniettori.

Smontare il pannello inferiore frontale esterno.

Allentare l’iniettore "I"(Fig. 4) e sostituirlo con uno adatto, a seconda del gas da impiegare (Tabella 2)

- Regolazione dell’aria dei bruciatori del forno.

Posizionare il tubo Venturi "V" (Fig. 4) alla corrispondente misura. "H" in funzione del gas da usare (Tabella 2)

1.6.- Adattamento e regolazione delle spie del piano di cottura e del forno.

Per la trasformazione con GAS NATURALE, si dovrá procedere nel seguente modo: Rimovere la vite "A" delle immagini 5 e 6.

Al di sotto della vite "A" si trova l’iniettore di 0,25mm "B" che dovrá esere rimosso e sostituito con l’iniettore di 0,40mm fornito con gli ugelli.

Girare il regolatore dell’aria "C" fino a quando la fiamma resta stabile, immagine 5 e 6.

Per la trasformazione con GAS CITTÀ, la regolazione della fiamma pilota dovrà esere eseguita girando la vite di regolazione "B" fino aquanto la fiamma resta stabile.

1.7.-Regolazione della portata minima dei comandi del piano.

NOTA BENE: Prima della regolazione , fare funzionare il bruciatore a pieno regime per almeno 15 minuti.

- Per il G.L.P. la vite di regolazione del mínimo "F".(Fig. 7) si debe stringere a fondo.

- Per il gas naturale e il gas cittá , girare la vite di regulazione della portata minima "F" (Fig. 7) in senso antiorario, fino ad ottenere la stabilizzazione della fiamma sulla posizione di minimo.

1.8.- Connessione eléttrica GRILL

- L’impianto generale debe essere munito di un interruttore per tutte le fasi, con un minimo di 3mm di apertura di contatto, completo di fusibili.

- È assolutamente indispensabile una BUONA PRESA DI TERRA, dalla morsettiera.

- Verificare che la tensione di rete coincida con quella indicata sulla targhetta delle caratteristiche.

- L’ubicazione della morsettiera è indicata con la lettera "R"

2.- IMPIEGO

2.1.- Accensione dei bruciatori del piano di cottura.

- Aprire il rubinetto del gas situato all’esterno dell’apparecchio.

- Premere leggermente fino a sbloccare la manopola corrispondente al bruciatore che si desidera accendere e girarla fino alla posizione SPIA (Fig. 9).

- Rilasciare la manopola e accendere la fiamma spia.

Premere la manopola a fondo mentre si accende la fiamma spia e mantenerla premuta per circa 20 secondi perché rimanga accesa una volta rilasciata la manopola.

- Dopo di che, premere di nuovo la manopola e girarla alla posizione richiesta - MASSIMO  , posizione MINIMO   (Fig. 9). Una volta posizionata la manopola sulla posizione richiesta, rilasciarla: il bruciatore si accende attraverso la fiamma spia.

2.2.- Spegnimento dei bruciatori del piano di cottura

- Qualunque sia la posizione in cui si triva la manopola – MASSIMO o MINIMO, premerla e girarla fino alla posizione SPIA  (Fig.9). il bruciatore si spegne, ma rimane accesa la fiamma spia.

- Per lo spegnimento della spia, premere la manopola e girarla fino alla posizione di SPEGNIMENTO ( (Fig.9).

NOTA BENE: Le placca E (fig. 1) si puó colocare supra di qualsiasi bruciatori di 4000 kcl, ma non si debe colocare supra dei bruciatori di 6000 Kcl.

2.3.- Accensione del forno.

- Per mezo dell’apposita leva di sollevamento, estrarre dalla propia posizione la piastra anteriore del forno (piccola).

- Premere leggermente la manopola di Valvola di termostatica fino a sbloccarlo e quindi girarlo fino alla posizione SPIA  (Fig. 10).

- Premuto a fondo, allo stesso tempo avvicinare una fiamma alla cintilla, fino ad ottenere l’accensione della fiammella. E necesario mantenere premuto a fondo il comando del termostato durante 20 secondi circa, per fare in modo che la fiamma pilota rimanga accesa. Dopo, lasciare andare il comando (se la fiammella si spegne, ripetere l’operazione).

- Premere quindi leggermente e girarla fino alla posizione corrispondente alla temperatura richiesta(Fig. 10)(Tabella 2).

2.4.- Spegnimento del forno.

- Girare la manopola del termoststo (Fig. 10), fino alla posizione SPIA  (Fig. 10). il  bruciatore si spegne, mentre rimane accesa la fiamma spia.

- Per  spegnere la spia, premere leggermente la manopola e girarla fino alla posizione di spegnimento ( (Fig. 10).

2.5. - Accensione del GRILL

Per mettere in moto il GRILL basta premere l'interruttore F (Fig 1), e per spegnere ritornare alla funzione anteriore.

3.- MANUTENZIONE

3.1.- Pulizia quotidiana.

Per mantenere l’apparecchio sempre come nuovo, si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:

- Per la pulizia è suficiente límpiego di acqua e sapone. Non usare mai detersivi in polvere o prodotti abrasivi.

- Per la pulizia dell’apparecchio, non usare mai doccette.

- È conveniente pulire tutti i giorni i vassoi di raccolta del grasso.

- La superficie interna del forno si debe pulire tutti i giorno dopo lúso, con uno sgrassante specifico reperibile in commercio.

3.2.- Pulizia periodica.

- Questi apparecchi richiedono il trattamento periodico delle parti funzionali che consiste nella rimozione delle piastre, delle griglie e dei diffusori per immergerli in acqua tiepida con un po’ di detersivo. Tutti i pezzi vanno quindi strofinati con una spazzola resistente che non sia metallica.La stessa procedura debe essere seguita per la pulizia delle teglie e delle piastre che ricoprono il bruciatore del forno.

- È anche necesario pulire periódicamente le spie, per evitare che si ostruiscano.

3.3.- Indicazioni per l´’uso del forno.

- Prima di usare il forno per la prima volta, si consiglia di pulirne l’interno con un panno imbevuto di acqua e sapone, per eliminare l’odore caratteristico di un apparecchio nuovo.

- È possibile la cottura di cibi in più teglie allo stesso tempo : il risultato che si ottiene è sempre ottimale in tutte grazie al sistema di riscaldamento impiegato.

3.4.- Componenti funzionali.

  - Rubinetto-Valvola del piano cottura

  - Spia piano di cottura e forno.

  - Rubinetto termostatico del forno.

  - Interruttore griglia

  - Resistenza di riscaldamento griglia.

NOTA BENE:

La sostituzione di qualunque componente funciónale in grado di compromettere la sicurezza debe essere effettuata da un TÉCNICO AUTORIZZATO.

Come norma generale ogni volta cie sia necesario sostituire un componente funciónale, occorre accertarsi che il rubinetto del gas sia chiuso e che non ci siano fiamme accese in prossimità dell’apparecchio.

U-506521

# Text boxes

U-506521

CG-310/CG-310-G

CAG-3H/CAG-3HG

CG-310-SG/G

CAG-31/CAG-31G

CG-310 GIGA

CG-210/CG-210-G

CAG-2H/CAG-2HG

CG-210-SG/G

CAG-21/CAG-21G

CG-200S

CAG-2S

CC-200-SG

CAG-20

CG-300S

CAG-3S

CG-300-SG

CAG-30

Fig. 2

Fig. 7

# Este aparato es únicamente de uso profesional

# y debe ser utilizado por personal cualificado.

Cet appareil est réservé à un usage professionnel

et doit être utilisé par des personnes qualifiés.

This appliance is only for professional use and

it should be used by qualified personnel

Dieses Gerät ist nur für profesionnelle Verwendung Nur qualifizierte Bedinungspersonal sollten es manipulieren.

Questo apparato è solamente de uso professionale e dourebbe essere usato da personale qualificato.