Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento

*********

Instructions générales pour l’instalation, l’utilisation et l’entretien

*********

General instructions for installation, use and maintenance

*********

Allgemeine bedienungssanleitung für Installation, Gebrauch und Wartung

*********

Istruzioni generali per l’installazione, l’uso e

la manutenzione

*********

PLANCHAS DE CAFETERIA / GRIL DE CAFETERÍE / SNACK BAR GRIDDLES / GRILLPLATTE / GRIGLIA DA  SNACK BAR

Mds :	PL – 105 L	PL – 105 CD

PL – 110 L	PL – 110 R

PL – 110 LR	PL – 110 CD

PAG - 65 L             PAG - 65 CD

PAG - 95 L             PAG - 95 CD

PC-105-L/CR          PC-110-L/CR

1.- INSTALACIÓN

## 1.1	Dimensiones.

L = Plancha lisa.	G= Entrada de gas.

R = Plancha rayada.

LR = Plancha mitad lisa / mitad rayada.

CD = Plancha cromo duro.

## 1.2	Emplazamiento.

Fig. 1

El emplazamiento y la instalación de gas al aparato debe hacerse siempre por un TECNICO AUTORIZADO.

- Para el buen funcionamiento de la cocina es conveniente la instalación de una campana extractora de humos.

- Ubicar el aparato en un local suficientemente ventilado.

- Nivelar y regalar la altura del aparato . Fig. . 1

.

1.3	Cuadro general de características

| MODELO | PL – 105 L PAG -65 L | PL – 105 CD PAG -65 CD PC-105-L/CR | PL – 110 L PAG - 95 L PL – 110 R PL – 110 LR | PL – 110 CD PAG - 95 PC-110-L/CR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensiones estte es |  | Anchura | 600 | 600 | 900 | 900 |
| externas | ( mm ) | Fondo | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  |  | Altura | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Características de |  | Anchura | 600 | 600 | 900 | 900 |
| dela placha |  | Fondo | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Peso neto (Kg) | 52 | 52 | 76 | 76 |
| Número de quemadores | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | G-110 | 2.32 | 2.32 | 3.48 | 3.48 |
|  |  | G-130 | 1.37 | 1.37 | 2.05 | 2.05 |
| Consumos | m3/h | G-150 | 1.80 | 1.80 | 2.70 | 2.70 |
| Nominales |  | G-20 | 0.95 | 0.95 | 1.43 | 1.43 |
|  |  | G-25 | 1.11 | 1.11 | 1.66 | 1.66 |
|  | Kg/h | G-30 | 0.75 | 0.75 | 1.13 | 1.13 |
|  |  | G-31 | 0.74 | 0.74 | 1.11 | 1.11 |
| Consumoinferior | Kw | 2.7 | 2.7 | 1.05 | 1.05 |
| Potencial total | ( h inferior ) kw | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 13.5 |

## 1.4	Categorías, gases y presiones de funcionamiento

|  | 1st . FAMILIAGV | 2nd FAMILIAGN | 3rd FFAMILIA GLP |
| --- | --- | --- | --- |
| PAIS | Grupo A | Grupo C | Grupo E | Grupo H | Grupo L | Grupo E | Grupo E+ | Grupo A | Grupo A |
|  | Gas | Presion (mbar) | Gas | Presion (mbar) | Gas | Presion (mbar) | Gas | Presion (mbar) | Gas | Presion (mbar) | Gas | Presion (mbar) | Gas | Presio (mbar) | Gas | Presion | Gas | Presion (mbar) |
| DK |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| BE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  | G-30/G-31 | 50 |  |  |
| ES |  |  |  |  |  |  | G-20 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 38/37 |
| IE |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| NL |  |  |  |  |  |  |  |  | G-25 | 25 |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| PT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| GB |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| AT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 50 |  |  |
| FI |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| GR |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| IT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| SE |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| CH |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| NR |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |

## 1.5	Transformación a distintos gases.

- La instalación del aparato a la red debe llevar un grifo que cierre el paso del gas

- Comprobar que no haya perdida de gas en la instalación.

| PL – 105 L PL – 105 CD PL – 110 L PL = 110 LR PL = 110 R PL – 110 CD PAG - 65 L PAG - 65 CD PAG - 95 L PAG -95 CD |
| --- |
|  |  | QUEMADOR | PILOTO |
| FAMILIA/ GAS | Poder calorifico | Inyector | H (mm) | Injector-( |
|  | inferior | ( mm ) |  | ( mm ) |
|  | G-110 |  | 3.515 | 3.2 | 11 | REGULABLE |
| 1a | G-130 |  | 5.960 | 3.2 | 11 | REGULABLE |
|  | G-150 | Kcal/m3 | 4.542 | 3.2 | 11 | REGULABLE |
| 2a | G-20 |  | 8.573 | 1.55 | 14 | REGULABLE |
|  | G25 |  | 7.372 | 1.55 | 14 | REGULABLE |
|  | G-30 | 28 mbar |  | 10.901 | 1.0 | 16 | 0.25 |
| 3a |  | 50 mbar | Kcal/Kg |  | 0.9 | 14 | 0.20 |
|  | G-31 | 37 mbar |  | 11.066 | 1.0 | 16 | 0.25 |
|  |  | 50 mbar |  |  | 0.9 | 14 | 0.20 |

Tabla1

NOTA IMPORTANTE : Cualquier transformación del circuito de gas deberá ser realizada por un TÉCNICO AUTORIZADO.

Figura 2

### 1.5.1	Transformación de los quemadores

- Cambiar inyector (A) (Tabla 1).

- Regular el venturi (B) (Fig.2) a la medida H que corresponda (Tabla 1).

Figura. 3

### 1.5.2	Transformación y regulación del piloto

Para transformar a GAS NATURAL, se deberá proceder de la siguiente manera: Soltar el tornillo “A” de las figura 3.

Bajo el tornillo “A” está el inyector de 0,25mm “B” que se deberá soltar y sustituir por el inyector de 0,40mm suministrado con las toberas.

Girar el regulador de aire “C” hasta estabilizar la llama figura 3.

Para transformar a GAS VILLA la regulación de la llama piloto se hará girando el tornillo de regulación “B” hasta conseguir la estabilización de la llama.

### 1.5.3. Regulación del caudal mínimo de los grifos a los diferentes gases.

Grifo válvula

NOTA IMPORTANTE: Antes de la regulación el quemador deberá funcionar a pleno régimen al menos 15 minutos.

Grifo termostato

Fig. 4

- Para Gas Natural y Gas Ciudad girar el tornillo de regulación "F" (Figura 4) en sentido antihorario hasta que la llama sea estable en posición de mínimo. Para G.L.P. se apretará a fondo.

# 2	USO

## 2.1	Panel de mandos

Figura 5

- Mando del grigo válvula.

- Orificio de encendido manual.

- Recipiente recoge grasas.

- Mando del grifo termostato.

- Orificio de encendido manual.

- Recipiente recoge grasas.

2.2	Encendido de los quemadores. (Plachas de cormo duro).											Tabla 2

Figura 6: Posición del mando termostato

| Posicion 1 2 3 4 5 6 7 8 | Temp. ap. 150ºC 175ºC 195ºC 215ºC 240ºC 265ºC 295ºC 320ºC |
| --- | --- |

- Abrir la llave general del paso de gas, instalada en el exterior del aparato.

- Pulsar ligeramente el mando y girarlo en sentido antihorario hasta la posicion PILOTO (*). (Fig. 5 y 6).

- Pulsar el mando del termostato y al mismo tiempo acercar una llama al orificio de encendido (Fig, 5) hasta que el piloto se encienda. Mantener el mando del termostato pulsado unos 20 segundos, hasta que la llama del piloto permanezca estable. Después soltar el mando. (Si se apaga repetir la operación).

- A partir de este momento para encender el quemador pulsar el mando y girarlo en sentido antihorario hasta la posición deseada, dependiendo de la temperatura que pretendemos alcanzar. (Fig. 5 y 6).

- Para volver a la posición PILOTO (*) (Fig. 6), girar el mando termostato hasta dicha posición. Si posicionamos el mando en APAGADO (() se apagará también el piloto.

2.2.1	Funcionamiento

En el momento en que la temperatura de la plancha alcance la temperatura seleccionada, los quemadores pasan a posición de mínimo. Cuando la temperatura baje del valor seleccionado, los quemadores se encienden.

### 2.2.2	Válvula de seguridad

Si por cualquier imprevisto hubiera un apagado accidental de los quemadores y del piloto , actuaría automáticamente la válvula de seguridad incorporada al termostato, cerrando el paso de gas en 20 segundos aproximadamente.

## 2.3	Encendido de los quemadores. (Planchas lisas , rayadas y semirayadas)

Figura 7: Posición grifo válvula

- Abrir la llave general del paso de gas, instalada en el exterior del aparato.

- Pulsar ligeramente el mando y girarlo en sentido antihorario hasta la posicion PILOTO (*) (Fig. 7).

- Pulsar el mando del grifo y al mismo tiempo acercar uan llama al orificio de encendido (Fig. 7) hasta que el piloto se encienda. Mantener el mando del grifo pulsado unos 20 segundos, hasta que la llama del piloto permanezca estable. Después soltar el mando. (Si se apaga repetir la operación).

- Apartir de este momento para encender el quemador pulsar el mando y girarlo en sentido antihorario hasta la posición deseada. (Fig.)

## 2.4	Recogida de grasas

Estos aparatos están dotados de un sencillo sistema para recoger las grasas que se desprenden durante su utilización.

Las grasas o aceites escurren hacia el canal situado en la parte frontal, y a través de un orificio a un recipiente que se evacua fácilmente.

# 3.- MANTENIMIENTO

## 3.1	Engrase de grifos válvula

NOTA: Esta operación debe ser realizada por un TÉCNICO AUTORIZADO.

Es conveniente engrasar periódicamente los grifos.

- Cerrar la llave general de paso de gas.

- Soltar los tornillos A y B (Figura 8) . Extraer el cono del grifo y limpiar la grasa.

- Aplicar el cono grasa NORTROP-RB-3 DIN  de Kluber Lubrication de Alemania u otra similar.

- Montar el grifo.

Grifo de válvula

Figura 8

## 3.2	Engrase de grifos termostáticos

- Cerrar la llave general de paso de gas.

- Soltar los tornillos A y B (Figura 9) . Extraer el cono del grifo y limpiar la grasa.

- Aplicar al cono grasa NORTROP-RB-3 DIN  de Kluber Lubrication de Alelmania u otra similar.

- Montar el grifo.

Figura 9: Grifo termostático

## 3.3	Sustitución de componentes funcionales

Fig. 10

### 3.3.1	Sustitución del grifo termostático

- Soltar los tornillos de unión del grifo a la conducción general (A) y conducto quemador (B) (Fig. 10).

- Soltar los racords de unión del grifo al tubo piloto (C) y al termopar (D)  (figura 10)

- Proceder a unir el nuevo grifo con pares de apriete que no superen los valores siguientes:

Racord unión a conducto quemador:2.5 kpm

Racord unión a tubo piloto   	0.8 kpm

Racord unión del termopar: 	0.4 kmp

d) Asegurar la PERFECTA ESTANQUEIDAD del aparato antes de volver a poner en marcha.

Fig. 11

### 3.3.2	Sustitución del grifo válvula

- Soltar las tuercas A ,B ,C , y D (Fig. 11)

- Colocar el nuevo grifo:

Tuerca unión a tubería grifo:	2.5 kmp

Tuerca unión a conducto quemador :	2.5 kmp

Tuerca unión a tubo piloto :	0.8 kmp

Tuerca unión del termopar	4 kpm

- Asegurar la PERFECTA ESTANQUEIDAD del aparato antes de volver a ponerlo en marcha.

Fig. 12

### 3.3.3	Sustitución de termopares

- Soltar los tornillos B y el racord D (Fig. 11 y 12)

- Reemplazar el componente. El par de apriete es 0.4 kmp.

### 3.3.4	Sustitución de pilotos

Fig. 13

- Soltar la conducción piloto A (Fig. 13 ) y los tornillos B de unión del termopar y la bujía (Fig. 13).

- Sustituir el piloto. El par de unión no superará los 0.8 kmp,

- Asegurar la PERFECTA ESTANQUEIDAD del aparato antes de volver a poner en marcha.

### 3.3.5	Mantenimiento periódico

- Para la limpieza es suficiente la utilización de agua y jabón. No utilizar la manguera para la limpieza exterior.

- Se recomienda la limpieza diaria del cajón recoge-grasas.

- Es importante la limpieza de los pilotos para evitar que se obstruyan.

Nunca utilizar productos que contengan cloro (acido clorhidrico, perclórico, fórmico y tricloroacético, entre otros)ni tampoco algunas soluciones alcalínas (hidróxido sódico por ejemplo) para la limpieza de la plancha cromada.

También se debe de poner especial cuidado a la limpieza de áreas próximas a la plancha con productos abrasivos, cubriendo ésta si es necesario, para evitar posibles salpicaduras de productos corrosivos sobre la placa.

1.- INSTALLATION

### 1.1	Dimensions.

L = Gril plat	G = Entrée de gaz

R = Gril à rayures

LR = Gil moitié plat/moitié à rayures

CD = Gril chrome dur

### 1.2	Emplacement

Fig. 1

L'emplacemento et l'installation de gaz à l'appareil doit être toujours fait par un TECHNIQUE AUTORISE

- Pour le bon fonctionnement de la cuisine il est préférable d'installer une hotte aspirante

- Mettre l'appareil dans un local bien aéré

- Mettre au même niveau et réguler l’hauteur de l’appareil. Fig. 1

### 1.3	Tableau général de caracteristiques

| MODÈLE | PL – 105 L PAG - 65 L | PL – 105 CD PAG - 65 CD PC-105-L/CR | PL – 110 L PAG - 95 L PL – 110 R PL – 110 LR | PL – 110 CD PAG -95 CD PC-110-L/CR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimenssions- |  | Largueur | 600 | 600 | 900 | 900 |
| Externes | ( mm ) | Profondeur | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  |  | Hauteur | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Caracteristiques- |  | Largueur | 600 | 600 | 900 | 900 |
| du gril |  | Profondeur | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Poids net (Kg) | 52 | 52 | 76 | 76 |
| Numéro de brûleurs | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | G-110 | 2.32 | 2.32 | 3.48 | 3.48 |
|  |  | G-130 | 1.37 | 1.37 | 2.05 | 2.05 |
| Consomation | m3/h | G-150 | 1.80 | 1.80 | 2.70 | 2.70 |
| nominale |  | G-20 | 0.95 | 0.95 | 1.43 | 1.43 |
|  |  | G-25 | 1.11 | 1.11 | 1.66 | 1.66 |
|  | Kg/h | G-30 | 0.75 | 0.75 | 1.13 | 1.13 |
|  |  | G-31 | 0.74 | 0.74 | 1.11 | 1.11 |
| Puissance inf. | Kw | 2.7 | 2.7 | 1.05 | 1.05 |
| Puissance totale | ( h infer. Kw | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 13.5 |

### 1.4	Categories, gazes et presions de fonctionnement

|  | 1. FAMILLE GV | 2 FAMILLE GN | 3 FAMILLE GLP |
| --- | --- | --- | --- |
| Pays | Groupe A | Groupe C | Groupe E | Groupe H | Groupe L | Groupe E | Groupe E+ | Groupe A | Groupe A |
|  | Gaz | Presion (mbar) | Gaz | Presion (mbar) | Gaz | Presion (mbar) | Gaz | Presion (mbar) | Gaz | Presion (mbar) | Gaz | Presion (mbar) | Gaz | Presion (mbar) | Gaz | Presion (mbar) | Gaz | Presion (mbar) |
| DK |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| BE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  | G-30/G-31 | 50 |  |  |
| ES |  |  |  |  |  |  | G-20 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 38/37 |
| IE |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| NL |  |  |  |  |  |  |  |  | G-25 | 25 |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| PT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| GB |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| AT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 50 |  |  |
| FI |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| GR |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| IT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| SE |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| CH |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| NR |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |

### 1.5  Transformation à differentes gaz

- L’installation de l’appareil au réseau doit avoir un robinet qui ferme le passage de gaz

- S’assurer de en pas avoir une perte de gaz dans l’installation

| PL – 105 L PL – 105 CD PL – 110 L PL = 110 LR PL = 110 R PL – 110 CD PAG -65 L PAG - 65 CD PAG -95 L PAG - 95 CD |
| --- |
|  |  | BRÛLEUR | CLIGNON |
| FAMILLE/ GAZ | Pouvoir de Chaleur | Injecteur-( | H (mm) | Injecteur-( |
|  | inférieur | ( mm ) |  | ( mm ) |
|  | G-110 |  | 3.515 | 3.2 | 11 | ADJUSTABLE |
| 1a | G-130 |  | 5.960 | 3.2 | 11 | ADJUSTABLE |
|  | G-150 | Kcal/m3 | 4.542 | 3.2 | 11 | ADJUSTABLE |
| 2a | G-20 |  | 8.573 | 1.55 | 14 | ADJUSTABLE |
|  | G25 |  | 7.372 | 1.55 | 14 | ADJUSTABLE |
|  | G-30 | 28 mbar |  | 10.901 | 1.0 | 16 | 0.25 |
| 3a |  | 50 mbar | Kcal/Kg |  | 0.9 | 14 | 0.20 |
|  | G-31 | 37 mbar |  | 11.066 | 1.0 | 16 | 0.25 |
|  |  | 50 mbar |  |  | 0.9 | 14 | 0.20 |

Table 1

REMARQUE: N’importe quelle transformation du circuit de gaz devra être réalisée toujours par un TECHNIQUE AUTORISE.

Figure 2

### 1.5.1	Changement des brûleurs

- Changer l’injecteur (A) (table 1).

- Réguler le Venturi (B) (Fig.2) à la mesure H qui correspond (Table 1).

Figure. 3

### 1.5.2	Transformation et regulation du clignon.

Pour un fonctionnement au GAZ NATUREL, peocédez de la manière suivante: Dévissez la vis "A" (voir figure 3).

Sous la vis "A", se trouve l´injecteur de 0,25mm "B" qui doit être dévissé puis remplacé par l´injecteur de 0,40 mm fourni avec les tuyaux.

Tournez le régulateur d´air "C" jusqu´à ce que la flamme se stabilise. Voir figure 3.

Pour un fonctionnement au GAZ DE VILLE, réglez la flamme pilote en tournant la vis de réglage "B", jusqu´à obtenir une flamme stable.

### 1.5.3 Regulation du débit minimum des robinets aux differents gaz

Robinet valve

REMARQUE: Avant de reguler le brûleur devra bien fonctionner compètement au moins pendant 15 minutes

Robinet thermostate

Fig. 4

- Pour Gaz Naturel et Gaz Ville tourner la vis de regulation "F" (figure 4) à l'envers du sens des                                 aiguilles d'une horloge jusqu'à la flamme soit stable au minimum. Pour G.L.P. on serrera complètement

# 2 USAGE

### 2.1	Panel de commandements

Figure 5

- Commandement du robinet valve

- Orifice d'allumage naturel.

- Récipient ramassage-graisses.

- Commandement du robinet thermostat.

- OrifiCe d'allumage manuel

- Récipient rammassage graisses

## 2.2	Allumage des Brûleurs (Grills de chrome dur)	Tableau 2

Figure 6: Position du commandement thermostat

| Position 1 2 3 4 5 6 7 8 | Temp. ap. 150ºC 175ºC 195ºC 215ºC 240ºC 265ºC 295ºC 320ºC |
| --- | --- |

- Ouvrezla clé générale du passage de gaz, installée à líntérieur de l'appareil

- Appuyez legerèment le commandement dans le sens envers aux aiguilles de l'horloge jusqu'á ce qu'on arrive à la position CLIGNON (*) (figure 5 et 6)

- Appuyez le commandement du thermostat et au même temps approcher une flamme à l'orifice de l'allumage (figure 5) jusqu'á ce que le pilote s'allume. Maintenir le commandement du thermostat apuyé pendant 20 secondes, jusqu'à la flamme du pilote reste permanent. Aprè lâchez le commandement (Au cas où on trouverait le commandement èteint repetez l'opération)

- A partir de ce moment pour allumer le brûleur appuyez le zommandement et tournez-le dans le sens envers aux aiguilles de l'horloge jusqu'à ce que'l on arrive à la meilleure position, Ça depend de la température qu'on veut atteindre (figure 5 et 6)

- Pour arriver à la position CLIGNON (*) (figure 6)tournez le commandement thermostat jusqu'à cette position. Si on met le commandement dans la position d'ETEINT ((), le clignon s'éteindrera.

### 2.2.1	Fonctionnement

Quand la température atteint la température déjà fixée, les brûleurs arrivent à une position de minimum. Quand la température descend du valeur fixé, les brûleus s'allument.

### 2.2.2	Valve de sécurité

Au cas où il y aurait un éteint imprevu des brûleurs et du clignon, la valve de sécurité entrainera la fermeture du gaz en 20 secondes

### 2.3	Allumage des brûleurs (grill plats, à rayures, et à demi-rayures)

Figure 7: Position du robinet valve

- Ouvrez la clé générale du passage de gaz, installée à l'extérieur de l'appareil.

- Appyez legérement le commandement et tournez-le dans le sens envers aux aiguiles de l'horloge jusqu'á on atteigne al position CLIGNON (*) (figure 7)

- Appuyez le commandement du robinet et au même temps approchez une flamme de l'orifice de l'allumage (figure 7) jusqu'à ce que le clignon s'allume. Maintenir le commandement du robinet en poussant endant 20 secondes environ, jusqu'á ce que le clignon reste permant. Après lâchez le commandement (if faut encore répeter si le commandement s'èteind)

- A partir de ce moment our allumer le brûleur appuyez le commandement et tournez-le dans le sens envers aux aiguillles de l'horloge jusqu'à ce qu'l on arrive á la position désirée.(fig. 7)

### 2.4	Ramassage de graisses

Ces appareils ont un système pour ramasser les graisses qui sont éliminées pendant l'utilisation. Les graisses ou les huiles coulent jusqu'au débit qui se trouve avant et à travers d'un orifice à un recipient dont on fait sortit tout facilement.

# ENTRETIEN

### 3.1	Engraissement de robinets valve

REMARQUE. Cette opération doit être faite par un TECHNIQUE AUTORISE

Il est necessaire d'engraisser les robinets de temps en temps

- Fermer la clé générale de passage d'eau

- Lâcher les vis A et B (figure 8). Faire sortir le cône du robinet et nettoyer la graisse

- Appliquer le cône graisse NORTROP-RB-3 DIN de Kluber Lubrication (d'Allemagne) ou une outre pareille.

- Mettre le robinet

Robinet valve

Figure 8

### 3.2	Engraissement de robinets thermostatiques

- Fermer la clé générale de passage de gaz

- Lâcher les vis A et B (figure 9). Faire sortir le cône du robinet et nettoyer le robinet

- Appliquer le cône graisse NORTROP-RB-3 DIN de Kluber Lubrication (Allemagne) ou une autre pareille.

- Mettre le robinet

Figure 9: Robinet thermostatique

### 3.3	Remplacement de components fonctionnels

Capilar

Figure. 10

### 3.3.1	Remplacement du robinet thermostatique

- Lâcher les vis d'union du robinet à la conduite générale  (A) et la conduite brüleur (B) (figure 10)

- Lâcher les racords d'union du robinet au tuyeau pilote  ( C) et au thermocouple (D) (figure 10)

- Il faut joindre le nouveau robinet avec des couples pour serrer qui en dépassent pas les suivants valeurs

Racord union à la conduite brûleur: 	2.5 kpm

Racord union au tuyeau clignon		0.8 kpm

Racord union du thermocouple		0,4 kpm

d) Assurer UNE CONEXIÓN PARFAITE de l'apparei      avant de le mettre encore en marche.

Fig. 11

### 3.3.2	Remplacement du robinet valve

- Lâcher les écroux A, B, C et D (figure 11).

- Mettre le nouveau robinet

Ecrou union à la tuyeauterie robinet	2.5 kpm

Ecrou union à la conduite brûleur		2.5 kpm

Ecrou union au tuyeau clignon		0.8 kpm

Ecrou union du thermocouple:		0.4 kpm

- Assurer UNE CONEXIÓN PARFAITE de l'appareil avant de le mettre encore en marche

Fig. 12

### 3.3.3	 Remplacement de thermocouples

- Lâcher les vis B et le racord D (figure et 12)

- Remplacer le component. Le couple de serrement est 0.4 kpm.

### 3.3.4	Remplacement de clignon

Fig. 13

- Lâcher la conduction A (figure 13) et les vis B d'union du thermocouple et de la bougie (figure13).

- Remplacer le clignon. Le couple d'union ne dépassera pas les 0.8 kpm

- Assurer une CONEXIÓN PARFAITE de l'appareil avant de le mettre en marche

### 3.3.5	Entretien temporel

- Pour nettoyer, ça suffit avec l'utilisation d'eau et du savon. N'utiisez pas le tuyeau d'arrosage pour nettoyer à l'extérieur.

- On conseille de nettoyer tous les jours le tiroir ramasse-graisses

- Il est important de nettoyer les clignons pour eviter qu'ils soient damagés

Pour le nettoyage de la planche chromée, n’utilisez jamais de produits contenant du chlore (acide chlorhydrique, perchlorique, formique et trichloracétique, entre autres), ni de solutions alcalines (hydroxyde de sodium par exemple).

Il faut également prendre le plus grand soin lors du nettoyage avec des produits abrasifs des zones se trouvant à proximité de la planche. Couvrez-les si nécessaire afin d’éviter d’éventuelles éclaboussures de produits corrosifs sur la plaque.

INSTALLATION

## 1.1	Dimensions.

L = Smooth griddle	G = Gas intake

R = Rifled griddle

LR = Half smooth /half rifled griddle

CD = Hard chrom griddle

## 1.2	Location.

Fig. 1

The location and the gas installation to the appliance must always be performed by an AUTHORISED TECHNICIAN

- For the right functioning of the griddle, the installation of a fume removal ihood is convenient

- Place the applicance in a sufficiently ventilated room

- Level and regulate the height of the appliance Fig. 1

.

## 1.3	General characteristic table

| MODEL | PL – 105 L PAG -65 L | PL – 105 CD PAG -65 CD PC-105-L/CR | PL – 110 L PAG - 95 L PL – 110 R PL – 110 LR | PL – 110 CD PAG - 95 CD PC-110-L/CR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| External |  | Width | 600 | 600 | 900 | 900 |
| Dimensions | ( mm ) | Depth | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  |  | Heigth | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Grddle- |  | Width | 600 | 600 | 900 | 900 |
| characteristics |  | Depth | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Net weight (Kg) | 52 | 52 | 76 | 76 |
| Number of burners | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | G-110 | 2.32 | 2.32 | 3.48 | 3.48 |
|  |  | G-130 | 1.37 | 1.37 | 2.05 | 2.05 |
| Consumption | m3/h | G-150 | 1.80 | 1.80 | 2.70 | 2.70 |
| Rated figures |  | G-20 | 0.95 | 0.95 | 1.43 | 1.43 |
|  |  | G-25 | 1.11 | 1.11 | 1.66 | 1.66 |
|  | Kg/h | G-30 | 0.75 | 0.75 | 1.13 | 1.13 |
|  |  | G-31 | 0.74 | 0.74 | 1.11 | 1.11 |
| Inferior power | Kw | 2.7 | 2.7 | 1.05 | 1.05 |
| Total power | ( h bottom Kw | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 13.5 |

## 1.4	Categories, gases and working pressures

|  | 1st . FAMILY GV | 2nd FAMILY GN | 3rd FAMILY GLP |
| --- | --- | --- | --- |
| Country | Group A | Group C | Group E | Group H | Group L | Group E | Group E+ | Group A | Group A |
|  | Gas | Pressu (mbar) | Gas | Press (mbar) | Gas | Press (mbar) | Gas | Press (mbar) | Gas | Press (mbar) | Gas | Press (mbar) | Gas | Press (mbar) | Gas | Press. (mbar) | Gas | Press. (mbar) |
| DK |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| BE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  | G-30/G-31 | 50 |  |  |
| ES |  |  |  |  |  |  | G-20 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 38/37 |
| IE |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| NL |  |  |  |  |  |  |  |  | G-25 | 25 |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| PT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| GB |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| AT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 50 |  |  |
| FI |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| GR |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| IT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| SE |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| CH |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| NR |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |

## 1.5	Transformation to different gases

- The applicance installation to the network needs a cock to close the gas pass

- Check there is no leaks in the installation

| PL – 105 L PL – 105 CD PL – 110 L PL = 110 LR PL = 110 R PL – 110 CD PAG - 65 L PAG - 65 CD PAG - 95 L PAG -95 CD |
| --- |
|  |  | BURNER | PILOT |
| FAMILY / GAS | Lower heating | Injector-( | H (mm) | Injector-( |
|  | power | ( mm ) |  | ( mm ) |
|  | G-110 |  | 3.515 | 3.2 | 11 | ADJUSTABLE |
| 1a | G-130 |  | 5.960 | 3.2 | 11 | ADJUSTABLE |
|  | G-150 | Kcal/m3 | 4.542 | 3.2 | 11 | ADJUSTABLE |
| 2a | G-20 |  | 8.573 | 1.55 | 14 | ADJUSTABLE |
|  | G25 |  | 7.372 | 1.55 | 14 | ADJUSTABLE |
|  | G-30 | 28 mbar |  | 10.901 | 1.0 | 16 | 0.25 |
| 3a |  | 50 mbar | Kcal/Kg |  | 0.9 | 14 | 0.20 |
|  | G-31 | 37 mbar |  | 11.066 | 1.0 | 16 | 0.25 |
|  |  | 50 mbar |  |  | 0.9 | 14 | 0.20 |

Table 1

NOTE!: Any change in the.gas circuit must always e performed by an AUTHORISED TECHNICIAN

Figure 2

### 1.5.1	Burners transformation

- Change iInjector (A) (table 1).

- Regulate the venturi (B) (figure 2) to the corresponding H measure (table 1).

Figure. 3

### 1.5.2	Transformation and pilot regulation.

To convert NATURAL GAS  proceed as follows: Unscrew screw "A" in the figure 3.

Under screw "A" you will find the 0.25mm injector "B" which you must unscrew and replace with the 0,40mm injector supplied with the nozzles.

Turn the air regulator "C" until the flame is stabilised, figure 3.

### To convert to TOWN GAS the pilot flame must be regulated by turning regulation screw B until the flame is stabilised.

### 1.5.3.- Cock minimum flow regulation to different gases

Valve cock

NOTE: Before regulation let the burner operate full rate for at least 15 minutes

Thermostatic cock

Fig. 4

- For Natural Gas and City Gas turn the regulation screw "F" (figure 4) anti clockwise until the flame stabilises at minimum position. For GPL tighten it to the bottom

Figure 4

# 2	USE

## 2.1	Control board

Figure 5

- Valve cock control

- Manual ignition opening.

- Grease gathering container.

- Thermostatic cock control.

- Manual ignition opening

- Grease gathering container

## 2.2	Burners ignition (Hard chrome griddle)	Table 2

Figure 6: Thermostatic control position

| Position 1 2 3 4 5 6 7 8 | Temp. ap. 150ºC 175ºC 195ºC 215ºC 240ºC 265ºC 295ºC 320ºC |
| --- | --- |

- Open the gas general curb cock, installed in the exterior of the appliance.

- Press slightly the control and turn it anti clockwise until PILOT (*) position (figure 5 & 6)

- Press the thermostatic control and at the same time approach a flame to the ignition orifice until the pilot lights up. Keep the thermostatic control pressed about 20 seconds until the pilot flame stays stable. Afterwards unpress the control (if it blows out repeat the operation)

- From this moment, to lioght the burner press the control and turn it against clockwise to the wished position, depending on the temperature you pretend to reach (figure 5 & 6)

- To turn back to PILOT position(*) (figure 6)turn the thermostatic control to the mentioned position. If the control is placed at OFF ((), the pilot will turn off too.

2.2.1	Working

At the moment the griddle temperature reaches the selected temperature, the burners go to the minimum position. When the selected temperature goes down, the burners light up

### 2.2.2	Safety valve

If by any unforeseen circumstances the burners and the pilot blow aut accidentally, the safety valve incorporated to the thermostat will work automatically, blocking up the gas supply in about 20 seconds.

## 2.3	Burners ignition (smooth, rifled and semi rifled griddles)

Figure 7: Valve cock position

- Open the general gas curb cock, installed in the exterior of the appliance.

- Press slightly the control and turn it anticlockwise until PILOT position(*) (figure 7)

- Press the cock control and at the same time approach a flame to the ignition opening (figure 7) until the pilot lights up. Keep the cock control pressed about 20 seconds, until the pilot flame stays sable. Afterwards unpress the control (if it blows out repeat the operation.

- From this moment, to light the burner press the control and turn it anticlockwise to the wished position. (figure 7)

## 2.4	Grease removal

These appliances are equipped with a simple system to collect the grease produced during the use of the appliance.

Grease or oil drain towards the canal located at the front side and through an opening into a container, wich can be easily removed.

# 3.- MAINTENANCE

## 3.1	Valve cock greasing

NOTE. This operation must be carried out by an AUTHRORISED TECHNICIAN

The periodical cock greasing is convenient

- Close the main gas curb cock

- Loose the screws A & B (fugure 8). Extract the cock cone and remove the grease

- Apply grease NORTROP-RB-3 DIN by Kluber Lubrication (Germany) or symilar to the cone.

- Assemble the cock

Valve cock

Figure 8

## 3.2	Thermostatic cock greasing

- Close the gas general curb cock

- Loose the screws A & B (figure 9). Extract the cock cone and clean it

- Apply grease NORTROP-RB-3 DIN by Kluber Lubrication (Germany) or other similar to the cone.

- Assemble the cock

Figure 9: Thermostatic cock

## 3.3	Replacing the functional components

Fig. 10

### 3.3.1	Replacing the thermostatic cock

- Loose the cock joint screws to the main duct (A) and Burner duct (B) (figure 10)

- Loose the cock joint connectors to the pilot duct ( C) and to the thermocouple (D) (figure 10)

- Proceed to join the new cock with tightening torques no over the following values::

Joint connector to burner duct: 	2.5 kpm

Joint connector to pilot duct	0.8 kpm

Thermocouple joint connector	0,4 kpm

d) Assure the PERFECT TIGHTNESS before starting it             again

Fig. 11

### 3.3.2	Replacing the valve cock

- Loose A, B & C nuts (figure 11).

- Put the new cock

Joinning nut to cock pipe	2.5 kpm

Joining nut to burner duct	2.5 kpm

Joining nut to pilot duct	0.8 kpm

Thermocouple joining nut	0.4 kpm

- Assure the PERFECT TIGHTNESS before starting it again

Fig. 12

### 3.3.3	 Replacing the thermocouple

- Loose the B screws and D joints (figure & 12)

- Replace the component. The tightening torque is 0.4 kpm.

### 3.3.4	Replacing the pilot

Fig. 13

- Loose the A pilot duct (figure) and B joining screws and candle (figure13).

- Replace the pilot. The tightneing torque shall not be over 0.8 kpm

- Assure the PERFECT TIGHTENING before starting it again

### 3.3.5	Scheduled maintenance

- To clean it’s enough to use water and soap. Don’t use the hose for the outer cleaning.

- It’s recommended to clean daily the grease-collecting-drawer.

- Cleaning the pilots is very important

Never use products that contain chlorine (hydrochloric, perchloric, formic and trichloroacetic acids, among others) or certain alkaline solutions (sodium hydroxide, for example) to clean the chromium-plated grill.

You must also take special care when cleaning areas that are close to the grill with abrasive products, if necessary cover the grill to avoid corrosive products splashing it.

1.- AUFSTELLUNG

### 1.1	Abmessungen.

L = glatte Platte	G = Gaseinlauf

R = gerillte Platte

LR = halb glatte/halb gerillte Platte

CD = Hartchromplatte

### 1.2	Aufstellung.

Bild. 1

Die Aufstellung und die Gasinstallation an das Gerät soll durch

einen AUTORISIERTEN TECHNIKER durchgeführt werden

- Der Einbau einer Dunstabfuhrhaube ist sinnvoll

- Das Gerät ist im gut belüfteten Raum aufzustellen

- Gerät ausrichten und Höhe verstellen. Bild 1

.

### 1.3	Hauptmerkmalen - Übersicht

| MODELL | PL – 105 L PAG - 65 L | PL – 105 CD PAG - 65 CD PC-105-L/CR | PL – 110 L PAG - 95 L PL – 110 R PL – 110 LR | PL – 110 CD PAG - 95 CD PC-110-L/CR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aussen- |  | Breite | 600 | 600 | 900 | 900 |
| Abmessungen | ( mm ) | Tiefe | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  |  | Höhe | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Platten- |  | Breite | 600 | 600 | 900 | 900 |
| Merkmale |  | Tiefe | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Nettogewicht (Kg) | 52 | 52 | 76 | 76 |
| Anzahl Brenner | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | G-110 | 2.32 | 2.32 | 3.48 | 3.48 |
|  |  | G-130 | 1.37 | 1.37 | 2.05 | 2.05 |
| Verbrauch | m3/h | G-150 | 1.80 | 1.80 | 2.70 | 2.70 |
| Nennwerte |  | G-20 | 0.95 | 0.95 | 1.43 | 1.43 |
|  |  | G-25 | 1.11 | 1.11 | 1.66 | 1.66 |
|  | Kg/h | G-30 | 0.75 | 0.75 | 1.13 | 1.13 |
|  |  | G-31 | 0.74 | 0.74 | 1.11 | 1.11 |
| Leistung inferior | Kw | 2.7 | 2.7 | 1.05 | 1.05 |
| Gesamtleistung | ( h unten) Kw | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 13.5 |

### 1.4	Klassen, Gas und Betriebsdruck

|  | 1. FAMILIE GV | 2. FAMILIE GN | 3. FAMILIE GLP |
| --- | --- | --- | --- |
| LAND | Gruppe A | Gruppe C | Gruppe E | Gruppe H | Gruppe L | Gruppe E | Gruppe E+ | Gruppe A | Gruppe A |
|  | Gas | Druck (mbar) | Gas | Druck (mbar) | Gas | Druck (mbar) | Gas | Druck (mbar) | Gas | Druck (mbar) | Gas | Druck (mbar) | Gas | Druck (mbar) | Gas | Druck (mbar) | Gas | Druck (mbar) |
| DK |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| BE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  | G-30/G-31 | 50 |  |  |
| ES |  |  |  |  |  |  | G-20 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 38/37 |
| IE |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| NL |  |  |  |  |  |  |  |  | G-25 | 25 |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| PT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| GB |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| AT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 50 |  |  |
| FI |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| GR |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| IT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| SE |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| CH |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| NR |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |

### 1.5	Umbau für verschiedenen Gasarten

- Der Anschlu( an das Gassystem soll mittels einem Schlie(ventil erfolgen

- Überzeugen Sie sich, da( es keine Gasleckage in der Anlage vorhanden ist

| PL – 105 L PL – 105 CD PL – 110 L PL = 110 LR PL = 110 R PL – 110 CD PAG - 65 L PAG - 65 CD PAG - 95 L PAG - 95 CD |
| --- |
|  |  | BRENNER | ZÜNDER |
| FAMILIE / GAS | Heizlleistung | Injektor-( | H (mm) | Injektor-( |
|  | unten | ( mm ) |  | ( mm ) |
|  | G-110 |  | 3.515 | 3.2 | 11 | VERSTELLBAR |
| 1a | G-130 |  | 5.960 | 3.2 | 11 | VERSTELLBAR |
|  | G-150 | Kcal/m3 | 4.542 | 3.2 | 11 | VERSTELLBAR |
| 2a | G-20 |  | 8.573 | 1.55 | 14 | VERSTELLBAR |
|  | G25 |  | 7.372 | 1.55 | 14 | VERSTELLBAR |
|  | G-30 | 28 mbar |  | 10.901 | 1.0 | 16 | 0.25 |
| 3a |  | 50 mbar | Kcal/Kg |  | 0.9 | 14 | 0.20 |
|  | G-31 | 37 mbar |  | 11.066 | 1.0 | 16 | 0.25 |
|  |  | 50 mbar |  |  | 0.9 | 14 | 0.20 |

Tabelle 1

ACHTUNG!: Jede Änderung an der Anlage darf nur durch einen AUTORISIERTEN TECHNIKER durchgeführt werden.

Bild 2

### 1.5.1	Umbau der Brenner

- Injektor (A) (Tabelle 1) austauschen.

- Venturi-Ventil (B) (Bild2) auf das entsprechende H-Ma( einstellen (Tabelle 1).

Bild. 3

### 1.5.2	Zünderumbau und -einstellung.

Zur Umrüstung auf ERDGAS wird wie folgt vorgegangen: Die Schraube "A" auf den Abbildungen lösen 3.

Unter der Schraube "A" befindet sich der Injektor 0,25mm "B", der gelöst und durch einen Injektor 0,40mm ersetzt werden muß. Dieser wird mit den Düsen mitgeliefert.

Den Luftregler "C" so lange drehen, bis sich die Flamme stabilisiert hat, Abbildung 3.

Zur Umrüstung auf STADTGAS wird die Pilotflamme durch Drehen der Stellschraube "B" eingestellt, bis sich die Flamme stabilisiert hat.

### 1.5.3  Einstellung der minimalen Durchflu(menge am Ventil für verschiedene Gasarten.

Absperrventil

ANMERKUNG: Vor der Einstellung ist der Brenner mindestens 15 Minuten lang bei voller Leistung

Thermostatventil

Bild. 4

- Für Erdgas und Stadtgas ist die Verstellschraube “F” (Bild 4) gegen Uhrzeigersinn zu drehen, bis die Flamme bei der Stellung Minimum stabil bleibt. Für LNG-Gas ist die Schraube ganz festzuziehen..

# 2	BEDIENUNG

### 2.1	Bedientafel

Bild. 5

- Absperrventilregler.

- Anzündungsfenster.

- Fettauffangblech.

- Thermostatschalter.

- Anzündungsfenster

- Fettauffangblech

2.2	Brenneranzündung (Hartchromplatten)

| Stellung 1 2 3 4 5 6 7 8 | Temp. ca. 150ºC 175ºC 195ºC 215ºC 240ºC 265ºC 295ºC 320ºC |
| --- | --- |

Tabelle 2

- Gashauptventil an der Au(enseite des Geräts öffnen.

- Thermostatschalter leicht drücken und gegen Uhrzeigersinn bis zur Stellung ZÜNDER (*) drehen (Bilder 5 und 6)

- Thermostatregler drücken und gleichzeitig die Flamme an die Anzündungsöffnung nähern (Bild 5), bis der Zünder brennt. Schalter ca. 20 Sekunden gedrückt halten bis die Flamme des Zünders ansteht. Danach Schalter loslassen. Falls der Zünder erlischt, wiederholen Sie den Vorgang.

- Jetzt kann man den Brenner anzünden. Schalter leicht andrücken und gegen Uhrzeigersinn bis zur gewünschten Stellung drehen. (Bilder 5 und 6)

- Von hier kann man den Schalter auf die Stellung ZÜNDER (*) (Bild 6) drehen,.Bring man den Schalter auf die Stellung AUS ((), so erlischt auch der Zünder

### 2.2.1	Betriebsablauf

Sobald die Temperatur der Platte den vorbestimmten Temperaturwert erreicht, so schalten die Brenner auf Minimum um, und wenn die Temperatur den eingestellten Wert unteschreitet, schalten sie wiede ein..

### 2.2.2	 Sicherheitsventil

Bei zufälligem Unterbrechung der Energie schalten die Brenner und der Zünder aus. Da schaltet das Sicherheitsventil, das im Thermostat eingebaut ist, automatisch ein, und schlie(t innerhalb ca. 20 Sekunden die Gaszuführung ab.

### 2.3	Brenneranzündung (glatte / gerillte  und halbgerillte Grillplattten)

Bild 7: Stellung des Absperrventils

- Gashauptventil an der Au(enseite des Geräts öffnen.

- Schalter leicht drücken und gegen Uhrzeigersinn bis zur Stellung ZÜNDER (*) drehen (Bild 7)

- Schalter drücken und gleichzeitig die Flamme an die Anzündungsöffnung nähern (Bild 7), bis der Zünder brennt. Schalter ca. 20 Sekunden gedrückt halten bis die Flamme des Zünders ansteht. Danach Schalter loslassen. Falls der Zünder erlischt, wiederholen Sie den Vorgang.

- Jetzt kann man den Brenner anzünden. Schalter leicht andrücken und gegen Uhrzeigersinn bis zur gewünschten Stellung drehen. (Bild 7)

### 2.4	Fettauffang

Diese Geräte sind mit einem einfachen System zur Auffang des sich im Betrieb entstehenden Fetten ausgerüstet

Die Fette und Öle fliessen zum Kanal an der Frontseite und lassen sich leicht durch eine Öffnung in einen Behälter auffangen.

# 3	WARTUNG

### 3.1	Schmierung der Ventilhähne

ACHTUNG! Diese Arbeit ist durch einen AUTORISIERTEN TECHNIKER durchzuführen

Das Einfetten der Hähne in zeitlichen Abständen ist als sinvoll zu betrachten

- Gassperrventil schliessen

- Schrauben A und B (Bild 8). Hahnkegel herausnehmen und Fett reinigen

- Kegel mit Fett NORTROP-RB-3 DIN von Kluber Lubrication (Deutschland) oder ähnliches einfetten.

- Hahn wieden einbauen

Ventilhahn

Bild 8

### 3.2	Befettung der thermostatischen Hähne

- Gassperrventil schliessen

- Schrauben A und B (Bild 9). Hahnkegel herausnehmen und Fett reinigen

- Kegel mit Fett NORTROP-RB-3 DIN von Kluber Lubrication (Deutschland) oder ähnliches einfetten.

- Hahn wieden einbauen

Bild 9: Thermostatischer Hahn

### 3.3	Austausch von Funktionsbauteilen

Kapillarkörper

Bild. 10

### 3.3.1	Austausch des Thermostathahns

- Befestigungschrauben vom Hahn zu der Hauptleitung (A) und Brennerleitung (B) (Bild 10) lösen

- Schraubverbindungen des Hahns zum Zünderleitung ( C) und zum Thermofühler (D) (Bild 10) lösen

- Neuer Hahn einbauen, wobei folgende Spannkräften zu beachten sind:

Verschaubung zur Brennerleitung: 	2.5 kpm

Verschraubung zur Zünderleitung		0.8 kpm

Verschraubung Thermofühler		0,4 kpm

Vor dem Wiedereinschalten auf ABSOLUTE DICHTIGKEIT des Gerätes ist zu überprüfe

Bild. 11

### 3.3.2	Austausch des Gasventils

- Mutter A, B und C (Bild 11)  lösen.

- Neuen Hahn einbauen

Mutter zur Hahnleitung	2.5 kpm

Mutter zur Brennerleitung	2.5 kpm

Mutter zur Zünderleitung	0.8

Mutter zum Thermoelement	0.4 kpm

- Vor dem Wiedereinschalten auf ABSOLUTE DICHTIGKEIT des Gerätes ist zu überprüfen

Bild 12

### 3.3.3	Austausch des Thermoelementen

- Schrauben B und Verschraubung D (Bild11 und 12) lösen

- Neues Thermoelement einbauen. Die Spannkraft darf nicht höher sein als 0.4 Kpm.

### 3.3.4	Zünderaustausch

Bild. 13

- Leitung vom Zünder A (Bild13) und Schrauben B zwischen Thermoelement und Zündkerze (Bild13) lösen.

- Zünder austauschen. Die Spannkraft darf nicht 0.8 Kpm. überschreiten

- Vor dem Wiedereinschalten ist auf ABSOLUTE DICHTIGKEIT des Gerätes ist zu überprüfen..

### 3.3.5	Wartung

- Zur Reinigung Verwenden Sie bitte nur Wasser und Seife,. keinen Wasserschlauch.

- Der Fettauffangbehälter ist täglich zu reinigen

- Die Zünder sind jederzeit rein sauber zu halten

Zur Reinigung der verchromten Griddle-Platte dürfen auf keinen Fall chlorhaltige Produkte (u. a. Salzsäure, Perchlorsäure, Ameisensäure und Trichloressigsäure) oder alkalische Lösungen (beispielsweise Natriumhydroxid) verwendet werden.

Wenn Scheuermittel zum Einsatz kommen, muß bei Reinigungsarbeiten in der Nähe der Griddle-Platte besonders vorsichtig vorgegangen werden. Falls notwendig, die betroffenen Bereiche abdecken, um zu vermeiden, daß Spritzer des jeweiligen Reinigungsmittels auf die Griddle-Platte gelangen können.

1.- INSTALLAZIONE

## 1.1	Dimensioni.

L = Griglia liscia.	G= Entrata del gas.

R = Griglia ondulata.

LR = Griglia metà liscia / metà ondulata.

CD = Griglia cromo duro.

## 1.2	Piazzamento.

Fig. 1

Il piazzamento e l’allacciamento del gas all’apparecchio devono sempre essere eseguiti da un TECNICO AUTORIZZATO.

- Per il buon funzionamento della cucina si consiglia l’installazione di una cappa aspirante.

- Ubicare l’apparecchio in un locale sufficientemente ventilato.

- Livellare e regolare l’altezza dell’apparecchio. Fig.  1

.

## 1.3	Tabella generale delle caratteristiche

| MODELLO | PL – 105 L PAG -65 L | PL – 105 CD PAG -65 CD | PL – 110 L PAG - 95 L PL – 110 R PL – 110 LR | PL – 110 CD PAG - 95 CD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensioni esatte es |  | Larghezza | 600 | 600 | 900 | 900 |
| di ingombro | ( mm ) | Profondità | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  |  | Altezza | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Caratteristiche de |  | Larghezza | 600 | 600 | 900 | 900 |
| della griglia |  | Profondità | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Peso netto (Kg) | 52 | 52 | 76 | 76 |
| Numero di bruciatori | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | G-110 | 2.32 | 2.32 | 3.48 | 3.48 |
|  |  | G-130 | 1.37 | 1.37 | 2.05 | 2.05 |
| Consumo | m3/h | G-150 | 1.80 | 1.80 | 2.70 | 2.70 |
| nominale |  | G-20 | 0.95 | 0.95 | 1.43 | 1.43 |
|  |  | G-25 | 1.11 | 1.11 | 1.66 | 1.66 |
|  | Kg/h | G-30 | 0.75 | 0.75 | 1.13 | 1.13 |
|  |  | G-31 | 0.74 | 0.74 | 1.11 | 1.11 |
| Consumo min. | kW | 2.7 | 2.7 | 1.05 | 1.05 |
| Potenza totale | ( h inferiore) KW | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 13.5 |

## 1.4	Categorie, gas e pressioni di funzionamento

|  | 1. FAMIGLIA GV | 2 FAMIGLIA GN | 3 FAMIGLIA GPL |
| --- | --- | --- | --- |
| PAESE | Gruppo A | Gruppo C | Gruppo E | Gruppo H | Gruppo L | Gruppo E | Gruppo E+ | Gruppo A | Gruppo A |
|  | Gas | Pressione (mbar) | Gas | Pressione (mbar) | Gas | Pressione (mbar) | Gas | Pressione (mbar) | Gas | Pressione (mbar) | Gas | Pressione (mbar) | Gas | Presio (mbar) | Gas | Pressione | Gas | Pressione (mbar) |
| DK |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| BE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  | G-30/G-31 | 50 |  |  |
| ES |  |  |  |  |  |  | G-20 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| FR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 38/37 |
| IE |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G-20+/G-25 | 20/25 |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| NL |  |  |  |  |  |  |  |  | G-25 | 25 |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| PT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| GB |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| AT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 50 |  |  |
| FI |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| GR |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| IT |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| SE |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |
| CH |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | G-30+/G-31 | 28/37 |
| NR |  |  |  |  |  |  | G-20 | 20 |  |  |  |  |  |  | G-30/G-31 | 30 |  |  |

## 1.5	Adattamento ai vari gas.

- L’allacciamento dell’apparecchio alla rete deve essere dotato di un rubinetto d’arresto che interrompa il passaggio del gas.

- Verificare che non vi siano perdite di gas.

| PL – 105 L PL – 105 CD PL – 110 L PL = 110 LR PL = 110 R PL – 110 CD PAG - 65 L PAG - 65 CD PAG - 95 L PAG -95 CD |
| --- |
|  |  | BRUCIATORE | SPIA |
| FAMIGLIA/ GAS | Potere di calore | Iniettore | H (mm) | Iniettore-( |
|  | inferiore | ( mm ) | SBE-910IM | SBE-915IM | ( mm ) |
|  | G-110 |  | 3.515 | 4.58 | 12 | 13 | REGOLABILE |
| 1a | G-130 |  | 5.960 | 4.58 | 12 | 13 | REGOLABILE |
|  | G-150 | Kcal/m3 | 4.542 | 4.58 | 12 | 13 | REGOLABILE |
| 2a | G-20 |  | 8.573 | 2.15 | 15 | 19 | REGOLABILE |
|  | G25 |  | 7.372 | 2.15 | 15 | 19 | REGOLABILE |
|  | G-30 | 28 mbar |  | 10.901 | 1.45 | 18 | 19 | 0.25 |
| 3a |  | 50 mbar | Kcal/Kg |  | 1.25 | 15 | 16 | 0.20 |
|  | G-31 | 37 mbar |  | 11.066 | 1.45 | 18 | 19 | 0.25 |
|  |  | 50 mbar |  |  | 1.25 | 15 | 16 | 0.20 |

Tabella 1

NOTA BENE: qualsiasi modifica del circuito di gas deve essere eseguita da un TECNICO AUTORIZZATO.

Figura 2

### 1.5.1	Trasformazione dei bruciatori

- Cambiare l’iniettore (A) (Tabella 1).

- Regolare il tubo Venturi (B) (Fig. 2) alla corrispondente misura H (Tabella 1).

Figura. 3

### 1.5.2	Trasformazione e regolazione della spia

Per la trasformazione con GAS NATURALE, si dovrá procedere nel seguente modo: Rimuovere la vite "A" delle immagini 3.

Al di sotto della vite "A" si trova l´iniettore di 0,25mm "B" che dovrà essere rimosso e sostituito con l´iniettore di 0,40mm fornito con gli ugelli.

Girare il regolatore dell´aria "C" fino a quando la fiamma resta stabile, immagine 3.

Per la trasformazione con GAS CITTÀ, la regolazione della fiamma pilota dovrà essere eseguita girando la vite di regolazione "B" fino a quanto la fiamma resta stabile.

### 1.5.3. Regolazione della portata minima dei rubinetti dei diversi gas.

Valvola di regolazione

del rubinetto

NOTA BENE: Prima di eseguire la regolazione, il bruciatore deve funzionare a pieno regime per almeno 15 minuti.

Rubinetto termostato

Fig. 4

- Per il gas naturale e il gas di città, girare la vite di regolazione "F" (Figura 4) in senso antiorario fino a quando la fiamma non si stabilizza sul minimo. Per il GPL avvitare fino in fondo.

# 2	IMPIEGO

## 2.1	Pannello dei comandi

Figura 5

- Manopola della valvola di regolazione del rubinetto.

- Foro di accensione manuale.

- Recipiente per raccogliere i grassi.

- Manopola del rubinetto termostato.

- Foro di accensione manuale.

- Recipiente per raccogliere i grassi.

2.2	Accensione dei bruciatori (Griglie di  cromo duro).											Tabella 2

Figura 6: Posizione della manopola termostato

| Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 | Temp. appross. 150º C 175º C 195º C 215º C 240º C 265º C 295º C 320º C |
| --- | --- |

- Aprire il rubinetto generale per il passaggio del  gas, installato all’esterno dell’apparecchio.

- Premere leggermente la manopola e girarla in senso antiorario fino a raggiungere la posizione SPIA (*). (Fig. 5 e 6).

- Premere la manopola del termostato e contemporaneamente avvicinare una fiamma al foro di accensione manuale (Fig. 5) fino a quando la fiamma spia non si accende. Mantenere la manopola del termostato premuta per 20 secondi circa, finché la fiamma della spia non si stabilizzata. Successivamente rilasciare la manopola (se la fiamma si spegne, ripetere l’operazione).

- A partire da questo momento per accendere il bruciatore premere la manopola e girarla in senso antiorario fino a raggiungere la posizione richiesta, a seconda della temperatura che si vuole raggiungere. (Fig. 5 e 6).

- Per ritornare nella posizione SPIA (*) (Fig. 6), girare la manopola del termostato fino a raggiungere tale posizione. Se si posiziona la manopola su SPENTO (() si spegnerà anche la spia.

2.2.1	Funzionamento

Nel momento in cui la temperatura della griglia raggiunge la temperatura impostata, i   bruciatori si posizionano sul minimo. Quando la temperatura scende al disotto del valore selezionato, i bruciatori si accendono.

### 2.2.2	Valvola di sicurezza

Nel caso dovesse verificarsi lo spegnimento accidentale dei bruciatori e della spia, entrerebbe automaticamente in funzione la valvola di sicurezza interna al termostato, che arresta il passaggio del gas nel giro di circa 20 secondi.

## 2.3	Accensione dei bruciatori (griglia liscia, ondulata e semiondulata)

Figura 7: Posizione valvola di regolazione del rubinetto del gas

- Aprire il rubinetto generale per il passaggio del gas, installato all’interno dell’apparecchio.

- Premere leggermente la manopola e girarla in senso antiorario fino a raggiungere la posizione SPIA (*). (Fig. 7).

- Premere la manopola del rubinetto e contemporaneamente avvicinare una fiamma al foro di accensione manuale (Fig. 7) fino a quando la spia non si accende. Mantenere la manopola del termostato premuta per 20 secondi circa, fino a quando la fiamma della spia non si sia stabilizzata. Successivamente rilasciare la manopola (se la fiamma si spegne, ripetere l’operazione).

- A partire da questo momento per accendere il bruciatore premere la manopola e girarla in senso antiorario fino a raggiungere la posizione richiesta. (Fig. 7).

## 2.4	Raccolta dei grassi

Questi apparecchi sono dotati di un sistema per la raccolta dei grassi che si producono durante il loro uso.

I grassi o l’olio sgocciolano nel canale situato sulla parte frontale e, mediante un apposito foro, sono raccolti in un contenitore dal quale possono essere facilmente rimossi.

# 3.- MANUTENZIONE

## 3.1	Lubrificazione della valvola di regolazione del rubinetto

NOTA: Questa operazione deve essere eseguita da TECNICO AUTORIZZATO.

Si consiglia di lubrificare periodicamente i rubinetti.

- Chiudere il rubinetto generale del passaggio del gas.

- Allentare le viti A e B (Figura 8) . Estrarre il maschio del rubinetto e rimuovere il grasso vecchio.

- Applicare sul maschio del grasso NORTROP-RB-3 DIN  di Kluber Lubrication (Germania) o un altro con simili caratteristiche.

- Montare il rubinetto.

Valvola di regolazione del rubinetto

Figura 8

## 3.2	Lubrificazione dei rubinetti termostatici

- Chiudere il rubinetto d’arresto del passaggio del gas.

- Allentare le viti A e B (Figura 9) . Estrarre il maschio del rubinetto e rimuovere il grasso vecchio.

- Applicare sul maschio del grasso NORTROP-RB-3 DIN  di Kluber Lubrication (Germania) o un altro con simili caratteristiche.

- Montare il rubinetto.

Figura 9: Rubinetto termostatico

## 3.3	Sostituzione dei componenti funzionali

Fig. 10

### 3.3.1	Sostituzione del rubinetto termostatico

- Allentare le viti di raccordo del rubinetto alla conduttura generale (A) e al tubo del bruciatore (B) (Fig. 10).

- Allentare i raccordi del rubinetto al tubo della spia (C) e alla termocoppia (D)  (figura 10)

- Installare il nuovo rubinetto con coppie di serraggio che non superino i seguenti valori:

Raccordo al tubo del bruciatore: 2.5 kpm

Raccordo al tubo della spia 	0.8 kpm

Raccordo della termocoppia: 	0.4 kpm

d) Verificare la PERFETTA TENUTA      dell’apparecchio prima di rimetterlo in funzione.

Fig. 11

### 3.3.2	Sostituzione del rubinetto a valvola

- Allentare i dadi A, B, C, e D (Fig. 11)

- Installare il nuovo rubinetto:

Dado di unione alla tubazione rubinetto: 	2.5 kpm

Dado di unione al tubo del bruciatore: 	2.5 kpm

Dado di unione al tubo della spia: 		0.8 kpm

Dado di unione della termocoppia		4 kpm

c) Verificare la PERFETTA TENUTA dell’apparecchio prima di rimetterlo in funzione.

Fig. 12

### Sostituzione  delle termocoppie

### Allentare la vite B e il raccordo D (Fig. 11 e 12)

### Sostituire il componente. La coppia di serraggio è 0.4 kpm.

### 3.3.4	Sostituzione delle spie

Fig. 13

- Allentare il tubo della spia A (Fig. 13) e le viti B di fissaggio della termocoppia e della candela (Fig. 13).

- Sostituire la spia. La coppia di serraggio non deve superare 0.8 kpm,

- Verificare la PERFETTA TENUTA

dell’apparecchio prima di rimetterlo in funzione.

### 3.3.5	Manutenzione periodica

- Per la pulizia è sufficiente utilizzare acqua e sapone. Non usare getti d’acqua per la pulizia dell’esterno.

- Si raccomanda la pulizia giornaliera del recipiente per la raccolta del grasso.

- Si consiglia di pulire le spie per evitare che si ostruiscano.

Non utilizzare mai prodotti che contengono cloro (acido cloridrico, perclorico, formico y tricloroacetico, tra gli altri) né alcune soluzioni alcaline (idrossido di sodio per esempio) per la pulizia della piastra cromata.

Inoltre, è necessario prestare speciale attenzione alla pulizia delle aree vicine alla piastra quando si utilizzano prodotti abrasivi, proteggendola se necessario, per evitare possibili schizzi di prodotti corrosivi sulla piastra.

R - 536500

# Text boxes

MOD.: PL - 110 L,  PL - 110 R

PL - 110 LR,  PL - 110 CD

PAG - 95 L,  PAG - 95 CD

PC-110-L/CR

MOD.: PL - 105 L,  PAG - 65 L

PL - 105 CD, PAG - 65 CD

PC-105-L/CR

PC-110-L/CR

PC-105-L/CR

APAGADO

MAX. POTENCIA

MIN. POTENCIA

PILOTO

Capilar bulbo

MOD.: PL - 110 L, PL - 110 R

PL - 110 LR, PL - 110 CD

PAG - 95 L, PAG - 95 CD

PC-110-L/CR

MOD.: PL -105 L          PAG - 65 L

PL - 105 CD      PAG - 65 CD

PC-105-L/CR

PC-105-L/CR

PC-105-L/CR

ETTEINTE

ALLUME

CLIGNON

PUISSANCE MAX.

PUISSANCE MIN.

ETEINT

CLIGNON

MOD.: PL - 110 L,  PL - 110 R

PL - 110 LR,  PL - 110 CD

PAG - 95 L,  PAG - 95 CD

PC-110 – L/CR

MOD.: PL - 105 L,  PAG - 65 L

PL - 105 CD, PAG - 65 CD

PC - 105-L/CR

PC-105-L/CR

PC-110-L/CR

OFF

ON

MAX. POWER

MIN. POWER

PILOT

OFF

Capilar

MOD.: PL-110L,  PL - 11O R

PL - 110 LR,  PL - 110 CD

PAG - 95 L,  PAG - 95 CD

PC-110-L/CR

MOD.: PL -105 L, PAG- 65 L

PL - 105 CD,  PAG- 65 CD

PC-105-L/CR

PC-105-L/CR

PC-110-L/CR

EIN

ZÜNDER

AUS

Bild 6: Stellung Thermostatschalter

ZÜNDER

MAX. LEISTUNG

AUS

MINDESTLEISTUNG

MOD.: PL - 110 L,  PL - 110 R

PL - 110 LR,  PL - 110 CD

PAG - 95 L,  PAG - 95 CD

MOD.: PL - 105 L,  PAG - 65 L

PL - 105 CD, PAG - 65 CD

ACCESO

FIAMMA SPIA

SPENTO

SPENTO

POTENZA MASSIMA

POTENZA MINIMA

SPIA

Capillare bulbo